## Slide 2: Περιεχόμενα
Led
Button
Ποτενσιόμετρο
RGB Led
Servo motor
Ultrasonic sensor
+Serial communication
Breadboard, Καλώδια συνδέσεων, Αντιστάσεις.

## Slide 3: Τα στοιχεία της πλακέτας

## Slide 4: Σημαντικές πληροφορίες
Το Arduino είναι ένας μικροελεγκτής μονής πλακέτας, δηλαδή μια απλή μητρική πλακέτα ανοικτού κώδικα με ενσωματωμένο μικροελεγκτή και εισόδους/εξόδους, η οποία μπορεί να προγραμματιστεί με τη γλώσσα Wiring (ουσιαστικά πρόκειται για τη γλώσσα προγραμματισμού C++ και ένα σύνολο από βιβλιοθήκες, υλοποιημένες επίσης στην C++ ).
Το 2005 ένα σχέδιο κίνησε προκειμένου να φτιαχτεί μία συσκευή για τον έλεγχο προγραμμάτων διαδραστικών σχεδίων από μαθητές, η οποία θα ήταν πιο φθηνή από άλλα πρωτότυπα συστήματα διαθέσιμα εκείνη την περίοδο.

## Slide 5
12 ψηφιακά pins(από 2 μέχρι 13)
Χρησιμοποιούνται ως ψηφιακές
είσοδοι ή έξοδοι.
Λειτουργούν με τις τιμές HIGH (5V)
και LOW (0V).
Η πλακέτα

## Slide 6
6 Αναλογικές ΈΞΟΔΟΙ(pins 3, 5,
6, 9, 10, και 11)
Είναι 6 από τα ψηφιακά pins.
Μπορούν να δώσουν μια αναλογική έξοδο με τιμή από 0 έως 255.

## Slide 7
6 Αναλογικές ΕΊΣΟΔΟΙ(από ΑΟ
μέχρι Α5)
Ξεχωριστές αναλογικές είσοδοι.
Μπορούν να πάρουν μια αναλογική είσοδο με τιμή από 0 έως 1023.

## Slide 8: Περιβάλλον IDE

## Slide 9
Verify
Κάνει έλεγχο του κώδικα για τυχόν λάθη και τον κάνει compile.
Upload
Κάνει compile και στη συνέχεια φορτώνει τον κώδικα στην πλακέτα.

## Slide 10: Βασικές συναρτήσεις
void setup( ) {
// Τρέχει μόνο μία φορά μετά από κάθε εκκίνηση ή
// επαναφορά (reset) της πλακέτας
}
void loop( ) {
// Κάνει διαδοχικές εκτελέσεις του κώδικα μας
}

## Slide 11: Βασικές εντολές
pinMode(pin, OUTPUT/INPUT);
Ορίζουμε αν τα pins που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι είσοδοι ή έξοδοι.
digitalWrite(pin, HIGH/LOW);
Γράφει στο ψηφιακό pin μια τιμή HIGH ή LOW.
int x = digitalRead(digitalpin);
Διαβάζει στο ψηφιακό pin μια τιμή HIGH ή LOW.

## Slide 12: Βασικές εντολές
analogWrite(pin, 0-255);
Γράφει στην αναλογική έξοδο μια τιμή στο εύρος 0 – 255.
int x = analogRead(analogPin);
Διαβάζει στην αναλογική είσοδο μια τιμή στο εύρος 0 – 1023.
delay(ms);
Καθυστερεί την εκτέλεση της επόμενης εντολής.
Λειτουργεί με milliseconds (1000ms = 1sec).
#define name pin_number
Πχ. #define red 10 ->Ορίζουμε ως όνομα του pin 10 το red.

## Slide 13: Μεταβλητές και Τελεστές
ΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
• int -> Ακέραιος
• bool -> Δυαδικός
• char -> Χαρακτήρας(“Α”)
• string -> Κείμενο(“Hello World”)
ΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ
• && -> AND
• || -> OR
• ! -> ΝΟΤ
ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ
• == -> ΙΣΟ
• < -> ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ
• > -> ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
• <= , >=
• != ΔΙΑΦΟΡΟ

## Slide 14: Δομές ελέγχου
if (συνθήκη ) {
// εντολή 1
}
else if (συνθήκη ) {
//εντολή 2
}
else {
// εντολή 3 }
•for (int i=0; i<=10; i++)
{
// εντολές
}
• while (συνθήκη)
{
// εντολές
}
Δομές επανάληψης

## Slide 15: Breadboard
(Συνδεσμολογία)

## Slide 16: Breadboard
Ένας πίνακας στον οποίο μπορούμε να χτίσουμε ηλεκτρονικά κυκλώματα. Είναι σαν ένα πάνελ , με σειρές οπών που μας επιτρέπουν να συνδέσουμε ηλεκτρονικά στοιχεία με καλώδια, χωρίς να απαιτείται συγκόλληση.

## Slide 17: Αντιστάσεις
Στοιχεία που αντιστέκονται/δυσκολεύουν τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος σε ένα κύκλωμα.

## Slide 19: Αντιστάσεις
Είναι απαραίτητες σε ορισμένα κυκλώματα προκειμένου να περιορίσουν την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος και να προστατεύσουν τα ηλεκτρονικά στοιχεία.
Πχ. 220 ohm αντίσταση μαζί με led, ώστε να μην καεί.

## Slide 20: Αντίσταση/Τάση/ Ένταση ρεύματος

## Slide 21: Χρωματικός κώδικας αντιστάσεων
Το καφέ χρώμα συμβολίζει τη μονάδα, το μαύρο χρώμα συμβολίζει το μηδέν, το πορτοκαλί χρώμα συμβολίζει το 1000 και το χρυσαφί καθορίζει πως η ανοχή είναι ±5%. Άρα η τιμή της αντίστασης θα είναι: 10 * 1000 = 10ΚΩ με ανοχή ±5%

## Slide 22
Χρωματικός κώδικας αντιστάσεων

## Slide 23: Χρωματικός κώδικας αντιστάσεων

## Slide 24: LED(Light Emitting Diodes)
Ένας τύπος διόδου που ανάβει όταν περνάει ηλεκτρική ενέργεια.
Όπως όλες οι δίοδοι, η ηλεκτρική ενέργεια ρέει μόνο σε μία
κατεύθυνση. Η άνοδος αντιστοιχεί συνήθως στο μεγαλύτερο πόδι και η κάθοδος στο μικρότερο πόδι. Το ρεύμα ρέει από την άνοδο στην κάθοδο.

## Slide 25: LED

## Slide 26: 1st Project
Υλικά:
LED
Αντίσταση 220 Ohm
Το λαμπάκι να ανάβει για 1 δευτερόλεπτο
και μετά να σβήνει για 1 δευτερόλεπτο.
Make a led blink.

## Slide 27: 1st Project

## Slide 28: 1st Project
void setup()
{
pinMode(13,OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(13,HIGH);//OPEN THE LED.
delay(1000);//WAIT 1SEC.
digitalWrite(13,LOW);//CLOSE THE LED.
delay(1000);//WAIT 1SEC.
}

## Slide 29: 2nd Project
Make a led fade.
Το λαμπάκι να ανάβει και να σβήνει σταδιακά.
Υλικά:
LED
Αντίσταση 220 Ohm

## Slide 30: 2nd Project

## Slide 31: 2nd Project
void setup()
{
pinMode(6,OUTPUT);
}
void loop()
{
//OPEN THE LED.
for(int i=0; i<=255; i++)
{
analogWrite(6,i);
delay(20);//WAIT 20ms.
}
//CLOSE THE LED.
for(int i=255; i>=0; i--)
{
analogWrite(6,i);
delay(20);//WAIT 20ms.
}
delay(1000);//WAIT 1SEC.
}

## Slide 32: Button(κουμπιά-διακόπτες)
Οι επαφές A,B και C,D είναι βραχυκυκλωμένες.

## Slide 33: Button

## Slide 34: 3rd Project
Το λαμπάκι να ανάβει όταν πατάμε το κουμπάκι.
Υλικά:
Κουμπί
Αντίσταση 10Κ Ohm
LED
Αντίσταση 220 Ohm

## Slide 35: 3rd Project

## Slide 36: 3rd Project
void setup()
{
pinMode(2,OUTPUT);
pinMode(13,INPUT);
}
void loop()
{
int button_state=digitalRead(13);
//WE READ THE BUTTONS'S VALUE.
if(button_state==HIGH)//BUTTON PRESSED. {
digitalWrite(2,HIGH);//LED OPENS.
}
else//BUTTON NOT PRESSED.
{ digitalWrite(2,LOW);//LED CLOSES.
}
}

## Slide 37: 3rd Project(2nd way)
void setup()
{
pinMode(2,OUTPUT);
pinMode(13,INPUT);
}
void loop()
{
int button_state = digitalRead(13);//WE READ THE BUTTONS'S VALUE. digitalWrite(2,button_state);//LED does what the button_state //is(HIGH or LOW).
}

## Slide 38: 4th Project
Το λαμπάκι να αλλάζει κατάσταση σε κάθε πάτημα του κουμπιού.
Υλικά:
Κουμπί
Αντίσταση 10Κ Ohm
LED
Αντίσταση 220 Ohm

## Slide 39: 4th Project

## Slide 40: 4th Project
bool led_state=1;//HIGH
bool last_button_state=0;//LOW
bool button_state=0;//LOW
void setup() {
pinMode(2,OUTPUT);
pinMode(13,INPUT); }
void loop() {
button_state = digitalRead(13);//WE READ THE BUTTONS'S VALUE. if(last_button_state==LOW && button_state==HIGH)//IF THE button_state CHANGES.
{led_state=!led_state;//WE CHANGE THE LED'S STATE.
digitalWrite(2,led_state); }
last_button_state=button_state; }

## Slide 41: Potentiometer(Ποτενσιόμετρο-ροστάτης)
Μια μεταβλητή αντίσταση. Δύο από τους πείρους συνδέονται στα άκρα σταθερής αντίστασης. Ο μεσαίος πείρος, κινείται κατά μήκος της αντίστασης, χωρίζοντάς την σε δύο μισά. Όταν οι εξωτερικές πλευρές του ποτενσιόμετρου συνδέονται με τάση και γείωση, το μεσαίο πόδι θα δώσει τη διαφορά στην τάση καθώς γυρίζουμε το διακόπτη.

## Slide 42: Ποτενσιόμετρο-ροστάτης
Το ποτενσιόμετρο μπορεί να λειτουργήσει και ως ροοστάτης αν χρησιμοποιηθούν μόνο οι δύο ακροδέκτες, ο μεσαίος και ένας από τους δύο άλλους ακροδέκτες του.
Ροοστάτης: Μεταβλητή αντίσταση που παρεμβάλλεται σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα για να μεταβάλλει την έντασή του.
Ποτενσιόμετρο: Μεταβλητή αντίσταση που παρεμβάλλεται σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα για να μεταβάλλει την τάση του.

## Slide 43: Potentiometer

## Slide 44: Potentiometer

## Slide 45: Potentiometer

## Slide 46: 5th Project
Ρύθμισε την φωτεινότητα του LED με το ποτενσιόμετρο.
Υλικά:
Ποτενσιόμετρο
LED
Αντίσταση 220 Ohm

## Slide 47: 5th Project

## Slide 48: 5th Project
void setup() {
pinMode(11,OUTPUT);
pinMode(A2,INPUT); }
void loop() {
int x=analogRead(A2);//READ THE POTENTIOMETER VALUE.
x=x/4;//CONVERT VALUE FROM 1023 TO 255.
analogWrite(11,x);//OPEN THE LED IN THE ANALOG VALUE X THAT WE //TOOK FROM THE POTENTIOMETER.
}

## Slide 49: 6th Project
Ρύθμισε την φωτεινότητα του LED με τον ροοστάτη και καθόρισε με το κουμπάκι πότε ανάβει και πότε σβήνει.
Υλικά:
Ποτενσιόμετρο
LED
Αντίσταση 220 Ohm
Κουμπί
Αντίσταση 10Κ Ohm

## Slide 50: 6th Project

## Slide 51: 6th Project
bool button_state=0;
bool last_button_state=0;
bool led_state=1;
void setup() {
pinMode(11,OUTPUT);
pinMode(A2,INPUT);
pinMode(2,INPUT); }
void loop() {
int x=analogRead(A2);//READ THE
//POTENTIOMETER VALUE.
x=x/4;//CONVERT VALUE FROM 1024 TO
//255.
button_state=digitalRead(2);//READ
//THE BUTTON'S STATE.
if(button_state==HIGH && last_button_state==LOW)//BUTTON STATE HAS //CHANGED.
{
led_state=!led_state;//LED'S STATE CHANGES.
}
if(led_state==HIGH)//LED IS OPENED.
{ analogWrite(11,x);//OPEN THE LED IN THE //ANALOG VALUE X THAT WE TOOK FROM THE POTENTIOMETER.
}
else//LED IS CLOSED.
{ analogWrite(11,LOW);//CLOSE THE LED.
}
last_button_state=button_state;
}

## Slide 52: RGB LED (Red – Green – Blue)
Ένα RGB LED είναι ένας συνδυασμός 3 LED σε ένα. Μπορούμε να δημιουργήσουμε σχεδόν οποιοδήποτε χρώμα συνδυάζοντας αυτά τα τρία χρώματα.
Για την παραγωγή άλλων χρωμάτων, μπορούμε να συνδυάσουμε τα τρία χρώματα σε διαφορετικές εντάσεις. Επειδή τα LED είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο, τα μάτια μας βλέπουν το αποτέλεσμα του συνδυασμού χρωμάτων και όχι τα τρία χρώματα ξεχωριστά.

## Slide 53: RGB LED
Τα RGB LEDs μπορεί να είναι είτε ανοδικά είτε καθοδικά.
Σε ένα ανοδικό RGB το μακρύτερο pin συνδέεται στην τάση(3αντιστάσεις στα υπόλοιπα ποδαράκια).
Σε ένα καθοδικό RGB το μακρύτερο pin συνδέεται στην γείωση.
Βάζουμε μία μόνο
αντίσταση στο κοινό
ποδαράκι!

## Slide 54: RGB LED
Ανοδικό
Αφού το μακρύτερο ποδαράκι δέχεται την τάση τα υπόλοιπα 3 λειτουργούν ως γειώσεις.
0->5V
255->0V
Αντίθετη λειτουργία απ’ ότι το καθοδικό.
Καθοδικό
0->0V
255->5V

## Slide 55: RGB LED
Ανοδικό
255 -> 0V
204 -> 1V
153 -> 2V
102 -> 3V
51 -> 4V
0 -> 5V
Καθοδικό
255 ->5V
204 -> 4V
153 -> 3V
102 -> 2V
51 -> 1V
0 -> 0V

## Slide 56: RGB LED
Με το συνδυασμό των 3 βασικών χρωμάτων μπορούμε να παράξουμε οποιοδήποτε χρώμα θέλουμε.

## Slide 57: 7th Project
Το RGB να ανάβει διαδοχικά κόκκινο, πράσινο και μπλε ανά ένα δευτερόλεπτο.
Μετά να σβήνει για 1 δευτερόλεπτο και να ανάβει ένα άλλο χρώμα και να σβήνει για άλλο 1 δευτερόλεπτο και να ανάβει ένα άλλο χρώμα.
Υλικά:
RGB LED
Αντίσταση 220 Ohm

## Slide 58: 7th Project

## Slide 59: 7th Project
#define red 9
#define green 10
#define blue 11
void setup() {
pinMode(red,OUTPUT);
pinMode(green,OUTPUT);
pinMode(blue,OUTPUT); }
void loop() {
//RED
digitalWrite(red,HIGH); digitalWrite(green,LOW); digitalWrite(blue,LOW);
delay(1000);
//GREEN
digitalWrite(red,LOW); digitalWrite(green,HIGH); digitalWrite(blue,LOW);
delay(1000);
//BLUE
digitalWrite(red,LOW); digitalWrite(green,LOW); digitalWrite(blue,HIGH);
delay(1000);
//CLOSED LED
digitalWrite(red,LOW); digitalWrite(green,LOW); digitalWrite(blue,LOW);
delay(1000);

## Slide 60: 7th Project(Συνέχεια)
//ORANGE
digitalWrite(red,HIGH); digitalWrite(green,HIGH);
digitalWrite(blue,LOW);
delay(1000);
//CLOSED LED
digitalWrite(red,LOW);
digitalWrite(green,LOW); digitalWrite(blue,LOW);
delay(1000);
//PINK
analogWrite(red,1255); analogWrite(green,0);
analogWrite(blue,255);
delay(1000);
//CLOSED LED
digitalWrite(red,LOW); digitalWrite(green,LOW);
digitalWrite(blue,LOW);
delay(1000); }

## Slide 61: Serial Communication(Σειριακή επικοινωνία)
Ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στον υπολογιστή και το Arduino.
Σειριακή επικοινωνία είναι μια διαδικασία διαδοχικής λήψης και αποστολής δεδομένων με την μορφή χαρακτήρων (byte).
Οι χαρακτήρες διαβάζονται ένας την φορά: πχ: “10” -> “1”, ”0”.
Γίνεται:
▸Μέσα από το καλώδιο USB με τον υπολογιστή.
▸Με τα ψηφιακά pins 0 και 1 με άλλες συσκευές.

## Slide 62
Η μεταφορά δεδομένων γίνεται σε πακετάκια των 8bit=1byte.

## Slide 63: Serial Communication στο Περιβάλλον IDE

## Slide 64: Serial Communication
Προσοχή τα ψηφιακά pins 0 και 1 του Arduino τα χρησιμοποιούμε μόνο για σειριακή επικοινωνία.
RX(pin 0):Για λήψη δεδομένων.
TX(pin 1):Για αποστολή δεδομένων.
Το RX της μίας συσκευής πρέπει να συνδέεται με το TX της άλλης.

## Slide 65: Serial Communication

## Slide 66
Κάθε χαρακτήρας είναι κωδικοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο ASCII
(American Standard Code for Information Interchange).
Στον διπλανό πίνακα βλέπουμε τα γράμματα της αγγλικής αλφαβήτου σε κωδικοποίηση ASCII.

## Slide 67
Πίνακας ASCII

## Slide 69: Serial Communication

## Slide 70: Βασικές εντολές
Serial.begin(9600);
Μπαίνει στην setup. Ξεκινάει την σειριακή επικοινωνία.
Ρυθμίζει την ταχύτητα της επικοινωνίας (πχ.9600).
int x = Serial.available( );
Βλέπει το πόσα bytes περιμένουν να διαβαστούν.
πχ: “10” -> 2 ή “180” -> 3.
char x = Serial.read( );
Διαβάζει τον πρώτο χαρακτήρα στην σειρά.

## Slide 71: Βασικές εντολές
Serial.print(“Κείμενο”); ή Serial.print(μεταβλητή);
Στέλνει το κείμενο/μεταβλητή που εισάγαμε στην συσκευή
με την οποία επικοινωνεί σειριακά χωρίς να αλλάζει γραμμή.
Serial.println(“Κείμενο”); ή Serial.println(μεταβλητή);
Στέλνει το κείμενο/μεταβλητή που εισάγαμε στην συσκευή
με την οποία επικοινωνεί σειριακά και αλλάζει γραμμή.

## Slide 72: 8th Project
Το Serial Monitor να τυπώνει ανά 1 δευτερόλεπτο την τιμή του ποτενσιόμετρου σε ένα μήνυμα της μορφής: «Η αναλογική τιμή είναι: xxxx ».
Υλικά:
Potentiometer

## Slide 73: 8th Project

## Slide 74: 8th Project
void setup() {
Serial.begin(9600);//we begin serial communication.
pinMode(A0,INPUT); }
void loop() {
int x=analogRead(A0);
Serial.print("The analog value is: ");//we print a //message.
Serial.println(x);//we print the potentiometer value.
delay(1000); }

## Slide 75: Ανάγνωση χαρακτήρων
Δεν μπορούμε να διαβάσουμε δεδομένα αν δεν υπάρχει διαθέσιμη είσοδος.
Άρα διαβάζουμε μόνο όταν υπάρχουν δεδομένα που περιμένουν στην ουρά.
Όταν στέλνουμε δεδομένα από τον υπολογιστή εμφανίζεται ένας επιπλέον χαρακτήρας.
Πρέπει να απορρίψουμε τον επιπλέον χαρακτήρα κατά την διαδικασία της ανάγνωσης.

## Slide 76: 9th Project Ανάγνωση χαρακτήρων
//read characters from serial monitor.
void setup() {
Serial.begin(9600); }
void loop() {
char c;
int x=Serial.available();//x is the number of //characters we want to read. Serial.print("Characters in buffer: "); Serial.println(x);
if(x) {//if x is not 0.
  c=Serial.read();//Read a char.
  Serial.print("The character is: ");
  if(c=='\n') {
  Serial.println("Change line."); }//Do nothing.
  else {
  Serial.println(c); } //Commands.
}
delay(1000); }

## Slide 77: 10th Project
Το RGB να ανάβει κόκκινο, πράσινο ή μπλε όταν γράφουμε στην σειριακή ‘r’, ’g’,’ b’ αντίστοιχα.
Σε κάθε άλλο γράμμα, το LED να σβήνει.
Υλικά:
RGB LED
Αντίσταση 220 Ohm

## Slide 78: 10th Project

## Slide 79: 10th Project
#define red 9
#define green 10
#define blue 11
void setup() { Serial.begin(9600);//we begin //serial communication. pinMode(red,OUTPUT); pinMode(green,OUTPUT); pinMode(blue,OUTPUT); }
void loop() {
if(Serial.available()){//There are //characters to read.
char c=Serial.read();
if(c=='\n') { //do nothing.
}
else if(c=='r'){//red.
digitalWrite(red,HIGH); digitalWrite(green,LOW); digitalWrite(blue,LOW); }
else if(c=='b') {//blue. digitalWrite(red,LOW); digitalWrite(green,LOW); digitalWrite(blue,HIGH); }
else if(c=='g') {//green. digitalWrite(red,LOW); digitalWrite(green,HIGH); digitalWrite(blue,LOW); }
else{//other letter. digitalWrite(red,LOW); digitalWrite(green,LOW); digitalWrite(blue,LOW); }
} }

## Slide 80: Βιβλιοθήκη και εντολές
Έτοιμος κώδικας με συναρτήσεις και εντολές που μας επιτρέπουν να ελέγξουμε πολύ πιο εύκολα ένα συγκεκριμένο κομμάτι εξοπλισμού.
#include <library.h>
Εισαγωγή βιβλιοθήκης.

## Slide 81: Ανάγνωση αριθμών Μετατροπή χαρακτήρων εισόδου σε αριθμούς
Πως μετατρέπουμε το ‘1’ σε 1:
Ο κάθε χαρακτήρας αντιστοιχεί σε μια αριθμητική τιμή.
Οι χαρακτήρες των νούμερων είναι κωδικοποιημένοι σε διαδοχικούς αριθμούς, άρα αφαιρούμε από τον χαρακτήρα ‘1’ τον χαρακτήρα ‘0’ και παίρνουμε καθαρή (ακέραια) τιμή 1.

## Slide 82: 11th Project1 Ανάγνωση αριθμών
//Read numbers from serial monitor.
void setup() {
Serial.begin(9600);//serial communication. }
void loop() {
int x;
if(Serial.available()) {//if there are characters we want to read.
  char c=Serial.read();//Read a char.
  if(c=='\n') { //Do nothing. }
  else if((c>='0') && (c<='9')) {
  x=c-'0';//we find the real value of the number.//converting char value to number
  value.//Commands using integer x.
} } }

## Slide 83: Ανάγνωση αριθμών με 2 ή περισσότερα ψηφία Μετατροπή χαρακτήρων εισόδου σε αριθμούς
Πως μετατρέπουμε το “180” σε 180:
Πρέπει να διαβάσουμε 3 χαρακτήρες: ‘1’ , ‘8’ , ‘0’ και να τους ενώσουμε στο νούμερο 180 κατά την διαδικασία της ανάγνωσης.
Άρα πριν διαβαστεί ο επόμενος χαρακτήρας κάθε φορά, ο προηγούμενος πολλαπλασιάζεται με το 10.
Όταν δεν υπάρχουν άλλοι χαρακτήρες που περιμένουν να διαβαστούν, η διαδικασία σταματάει.

## Slide 84: 11th Project2 Ανάγνωση αριθμών με 2 ή περισσότερα ψηφία
//Read numbers from serial monitor.
void setup() {
Serial.begin(9600);}//serial communication.
void loop() {
int x=0;
while(true) {//We stay in the loop until we have read the whole number. if(Serial.available()) {//if there are characters we want to read.
char c=Serial.read();//Read a char.

## Slide 85: 11th Project2 Ανάγνωση αριθμών με 2 ή περισσότερα ψηφία(Συνέχεια)
    if(c=='\n') {//We read the last character.
    break; }//exit the loop, we have read the input.
    else if((c>='0') && (c<='9') && (x!=-1)) {
    x=10*x+(c-'0'); }//We find the value of x.
    else{//Wrong input.
    x=-1; }
} }
if(x==-1) {//flag.
Serial.println("Wrong input."); }
else { //Command using integer x.
} }

## Slide 86: Servo motor(Σερβοκινητήρας)
Ένας τύπος κινητήρα που μπορεί να περιστραφεί από 0 έως 180 μοίρες. Δεν μπορεί να περιστρέφεται επ’ άπειρον.
Ανάλογα με την είσοδο που δέχεται, μπορεί να περιστραφεί κατά κάποιες μοίρες και να σταματήσει σε συγκεκριμένη γωνία.

## Slide 87: Servo Motor – Συνδεσμολογία
Τα Servo έχουν 3 σημεία σύνδεσης:
Κόκκινο (μεσαίο) καλώδιο:
Τροφοδοσία (5V).
Μαύρο ή καφέ καλώδιο:
Γείωση (GND).
Κίτρινο ή πορτοκαλί καλώδιο:
Για τον έλεγχο του Servo.
Αναλογική έξοδος του Arduino (~).

## Slide 88: Servo Motor – Applications

## Slide 89: Servo Motor – Applications
Που χρησιμοποιούνται τα Servo:
Όπου απαιτείται η χρήση αρθρώσεων:
  Σε βραχίονες και τεχνητά μέλη
Όπου απαιτείται ελεγχόμενη (μικρή) κίνηση:
  Σε στρέψη πτερυγίων σε αεροπλάνα
  Σε στρέψη μπροστινών τροχών αυτοκινήτων
Σε διάφορους αυτοματισμούς:
  Περιστροφή solar panel
  Στον κόσμο της ρομποτικής και του Arduino!

## Slide 90: Βασικές εντολές
Η βιβλιοθήκη <Servo.h>μας επιτρέπει να ελέγξουμε το Servo.
Servo name;
Δημιουργία αντικειμένου servo.
Μπαίνει εκτός της setup.
name.attach(pin_number);
Σύνδεση με αναλογικό pin του Arduino.
name.write(angle);
Δίνει την εντολή στο servo να περιστραφεί στις μοίρες που θέλουμε.

## Slide 91: 12th Project
Το servo να πηγαίνει από την θέση 0 στην θέση 180 και πίσω με καθυστέρηση 1.5.
δευτερολέπτου, και να τυπώνει στο Serial Monitor το που βρίσκεται κάθε φορά.
Υλικά:
Servo motor.

## Slide 92: 12th Project

## Slide 93: 12th Project
#include <Servo.h>
Servo myservo;//we declare our servo.
void setup() {
Serial.begin(9600);//serial communication.
myservo.attach(9);//we attach servo to a pin.
}
void loop() {
myservo.write(0);//we write degrees to the servo(we tell the servo where to go).
Serial.println("We are at 0 degrees!");
delay(1500);
myservo.write(180);
Serial.println("We are at 180 degrees!");
delay(1500); }

## Slide 94: Servo motor
Αν δοθεί είσοδος πάνω από 180 μοίρες ο κινητήρας δε θα γυρίσει.
Δεν πρέπει να προσπαθούμε να περιστρέψουμε τα servo με το χέρι.

## Slide 95: 13th Project
Το servo να πηγαίνει στις μοίρες που του δίνουμε κάθε φορά μέσω του Serial Monitor. Να υπάρχει έλεγχος ώστε να μην μπορεί να πάει παραπάνω από 180 μοίρες και να γράφει μήνυμα σφάλματος αν του στείλουμε κάτι που δεν είναι αριθμός.
Υλικά:
Servo motor.

## Slide 96: 13th Project

## Slide 97: 13th Project
#include <Servo.h>
Servo myservo;
void setup() {
Serial.begin(9600);
myservo.attach(9); }
void loop() {
int x=0;
while(true) {
  if(Serial.available()) {
  char c=Serial.read();
    if(c=='\n') {
    break;}
    else if((c>='0') && (c<='9') && (x!=-1)){
    x=10*x+(c-'0'); }
    else {
    x=-1;
    } } }
if(x<0 || x>180) {
Serial.print("You entered: ");
Serial.print(x);
Serial.println(" degrees."); Serial.println("Wrong input!"); }
else {
Serial.print("You entered: ");
Serial.print(x);
Serial.println(" degrees."); Serial.println("On the way!"); myservo.write(x);
} }

## Slide 98: Ultrasonic sensor
Εκπέμπει έναν υπέρηχο και μας ειδοποιεί όταν αυτός επιστρέψει. Από τον χρόνο που χρειάστηκε μπορούμε να υπολογίσουμε την απόσταση από ένα εμπόδιο.

## Slide 99: Ultrasonic Sensor – Applications
Σε εφαρμογές αποφυγής εμποδίων:
  Αισθητήρες παρκαρίσματος
Σε εφαρμογές εντοπισμού αντικειμένων:
  Ραντάρ
  Σόναρ
Σε διάφορες μετρήσεις:
  Μέτρηση βάθους.
  Ανίχνευση στάθμης (πχ νερού) σε δεξαμενή.

## Slide 100: Ultrasonic Sensor – Συνδεσμολογία
O Ultrasonic έχει 4 σημεία σύνδεσης:
VCC – Τροφοδοσία (5V) .
GND – Γείωση .
TRIG – trigger pin:Ψηφιακό pin του Arduino .
ECHO – echo pin:Ψηφιακό pin του Arduino.

## Slide 101: Βιβλιοθήκη <NewPing.h>
Αν η βιβλιοθήκη δεν βρίσκεται ενσωματωμένη στο περιβάλλον IDE μπορούμε να την κατεβάσουμε από την επίσημη ιστοσελίδα του μικροελεγκτή.

## Slide 102: Βιβλιοθήκη <NewPing.h>
Πατάμε την επιλογή προσθήκη βιβλιοθήκης ZIP και επιλέγουμε τον φάκελο που κατεβάσαμε από την επίσημη ιστοσελίδα.

## Slide 104: Βασικές εντολές
Η βιβλιοθήκη που θα χρησιμοποιήσουμε για τον έλεγχο των ultrasonic είναι η <NewPing.h>.
NewPing name(Trig_pin, echo_pin, max_distance);
Δημιουργία αντικειμένου ultrasonic.
Μπαίνει εκτός της setup.
Ορίζει και τα pin που θα χρησιμοποιήσει.
int x=name.ping_cm();
Επιστρέφει την απόσταση σε cm από κάποιο εμπόδιο.

## Slide 105: Ultrasonic sensor
Η μέγιστη απόσταση που εντοπίζει ο HC-SR04 είναι 200 cm. Αν είναι μεγαλύτερη, επιστρέφει μηδέν.

## Slide 106: Ultrasonic sensor

## Slide 107: 14th Project
Ο Ultrasonic να μετράει απόσταση ανά 1 δευτερόλεπτο και να την τυπώνει στο Serial Monitor.
Υλικά:
Ultrasonic sensor(Ultrasonic HC-SR04).

## Slide 108: 14th Project

## Slide 109: 14th Project
#include <NewPing.h>
#define TRIGGER_PIN 8
#define ECHO_PIN 9
#define MAX_DISTANCE 200
NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);//We declare the object sonar.
void setup() {
Serial.begin(9600); }
void loop() {
int x=sonar.ping_cm();//x is the distance in cm.
Serial.print("The distance is: ");
Serial.print(x);
Serial.println(" cm.");
delay(1000); }

## Slide 110: 15th Project
Ο Ultrasonic να μετράει απόσταση κάθε 250 ms και με βάση την απόσταση αυτή να στρίβει το servo τις αντίστοιχες μοίρες. Οι μοίρες να τυπώνονται στην σειριακή.
Ορίστε το MAX_DISTANCE ίσο με 180 ώστε να μην σταλεί μεγαλύτερη γωνία στο servo.
Υλικά:
Ultrasonic sensor.
Servo motor.

## Slide 111: 15th Project

## Slide 112: 15th Project
#include <NewPing.h>
#include <Servo.h>
#define TRIGGER_PIN 8
#define ECHO_PIN 9
#define MAX_DISTANCE 180
#define SERVO_PIN 10
NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);//We declare the //object sonar.
Servo myservo;

## Slide 113: 15th Project(Συνέχεια)
void setup() {
Serial.begin(9600);
myservo.attach(SERVO_PIN); }
void loop() {
int angle=sonar.ping_cm();//angle is the distance in cm. Serial.print("The distance is: ");
Serial.print(angle);
Serial.println(" cm.");
Serial.print("The angle is: ");
Serial.print(angle);
Serial.println(" cm.");
myservo.write(angle);
delay(250); }

## Slide 114: 16th Project
Parking Sensor
Ο Ultrasonic να μετράει απόσταση κάθε μισό δευτερόλεπτο.
Όσο αυτή είναι μεγαλύτερη των 50 cm να μην γίνεται τίποτα.
Όταν γίνει μικρότερη ή ίση με 50 cm να τυπώνει το μήνυμα “Found obstacle at xx
cm.” και το RGB να ανάβει πράσινο.
Όταν γίνει μικρότερη ή ίση από 30 cm, να τυπώνει το μήνυμα “xx cm remaining,
stop here or proceed carefully.” και το RGB να ανάβει μπλε.
Όταν γίνει μικρότερη ή ίση από 10 cm, να τυπώνει το μήνυμα “Dont go any further,
danger at xx cm.” και το RGB να γίνεται κόκκινο.

## Slide 115: 16th Project
Υλικά:
Ultrasonic
RGB LED
Αντίσταση 220 ohm

## Slide 116: 16th Project

## Slide 117: 16th Project
#include <NewPing.h>
#define TRIGGER_PIN 13
#define ECHO_PIN 12
#define MAX_DISTANCE 200
#define RED 9
#define GREEN 10
#define BLUE 11
NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(RED, OUTPUT);
pinMode(BLUE, OUTPUT);
pinMode(GREEN, OUTPUT); }

## Slide 118: 16th Project(Συνέχεια)
void loop() {
int distance=sonar.ping_cm();
if(distance>=0 && distance<=10) {//RED
Serial.print("Dont go any further, danger at ");
Serial.print(distance);
Serial.println(" cm.");
digitalWrite(RED, HIGH);
digitalWrite(GREEN, LOW);
digitalWrite(BLUE, LOW); }
else if(distance>10 && distance<=30) {//BLUE
Serial.print(distance);
Serial.println(" cm remaining,stop here or proceed carefully.");
digitalWrite(RED, LOW);
digitalWrite(GREEN, LOW);
digitalWrite(BLUE, HIGH); }

## Slide 119: 16th Project(Συνέχεια)
else if(distance>30 && distance<=50) {//GREEN
Serial.print(" Found obstacle at ");
Serial.print(distance);
Serial.println(" cm.");
digitalWrite(RED, LOW);
digitalWrite(GREEN, HIGH);
digitalWrite(BLUE,LOW); }
else{//distance<0 || distance>50.//ALL LEDS CLOSED.
//Do nothing.
digitalWrite(RED, LOW);
digitalWrite(GREEN, LOW);
digitalWrite(BLUE,LOW); }
delay(500); }

## Slide 122: Είδη Arduino

## Slide 123: Είδη Arduino

## Slide 124: Είδη Arduino

## Slide 125: THE END!