## Slide 1: ARDUINO MICROCONTROLLER

## Slide 2: Περιεχόμενα
Control Arduino car
Control led with Bluetooth
Remote control car with Bluetooth
Obstacle avoidance car
Remote control car
Line follower car
Line follower and obstacle avoiding car

## Slide 3: DC Gear Motor
Κάθε εφαρμογή έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις ταχύτητας και ροπής. Όταν ένα φορτίο απαιτεί υψηλή ροπή σε χαμηλή ταχύτητα, η χρήση ενός μεγάλου κινητήρα DC ικανό να αναπτύξει τη ροπή δεν θα ήταν ιδανική και η απόδοση του συστήματος θα ήταν χαμηλή. Μια καλύτερη λύση σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η εισαγωγή ενός μικροσκοπικού κινητήρα DC με γρανάζια. Αυτός ο κινητήρας παρέχει μεγαλύτερη απόδοση και είναι μια οικονομική λύση.

## Slide 4: DC Gear Motor
O κινητήρα DC με γρανάζια(κιβώτιο ταχυτήτων), με τάση λειτουργίας DC 3V μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κίνηση ενός αυτοκινήτου.

## Slide 5: DC Gear Motor
Αυτό το είδος κινητήρα μπορούμε να το ελέγξουμε με τον ίδιο τρόπο που ελέγχουμε ένα κινητήρα dc, καθώς στην πραγματικότητα περιέχει ένα dc κινητήρα.

## Slide 6: DC Gear Motor

## Slide 7: DC Gear Motor

## Slide 8: DC Gear Motor
Κατασκευαστικά κανένας κινητήρας δεν μπορεί να είναι ολόιδιος με έναν άλλο, και έτσι με ψηφιακό έλεγχο της ταχύτητας το αυτοκινητάκι δεν θα πηγαίνει ποτέ εντελώς ευθεία.

## Slide 9: L293D Motor Driver Shield
Αν τα pins του Arduino δεν μας φτάνουν, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα analog pins(A0-A5) ως digital pins.
Ότι χρειαζόμαστε μπορούμε να το
συνδέσουμε εδώ.

## Slide 11: Arduino car

## Slide 12: Project 1
Το αυτοκινητάκι να κινείται ευθεία για 3 δευτερόλεπτα, έπειτα να στρίβει δεξιά κατά περίπου 90 μοίρες, ξανά ευθεία, στροφή αριστερά και ευθεία.
Υλικά:
Arduino car(Motor driver, gear motors)

## Slide 13: Project 1

## Slide 14: Project 1
#include <AFMotor.h>
AF_DCMotor motor1(1);
AF_DCMotor motor2(2);
AF_DCMotor motor3(3);
AF_DCMotor motor4(4);
void setup(){
//Set initial speed of the motor motor1.setSpeed(200);
motor2.setSpeed(200);
motor3.setSpeed(200);
motor4.setSpeed(200);}
void loop(){
uint8_t i;
// Turn on motors motor1.run(FORWARD); motor2.run(FORWARD); motor3.run(FORWARD); motor4.run(FORWARD);
delay(3000);

## Slide 15: Project 1
//Turn right
motor1.run(FORWARD); motor2.run(FORWARD); motor3.run(BACKWARD); motor4.run(BACKWARD);
delay(1250);
// Turn on motors motor1.run(FORWARD); motor2.run(FORWARD); motor3.run(FORWARD); motor4.run(FORWARD);
delay(3000);
//Turn left
motor1.run(BACKWARD); motor2.run(BACKWARD); motor3.run(FORWARD); motor4.run(FORWARD);
delay(1250);
// Turn on motors motor1.run(FORWARD); motor2.run(FORWARD); motor3.run(FORWARD); motor4.run(FORWARD);
delay(3000);

## Slide 16: Project 1
// Turn off motors motor1.run(RELEASE); motor2.run(RELEASE); motor3.run(RELEASE); motor4.run(RELEASE);
delay(3000);}

## Slide 17: Bluetooth HC-06
Συσκευή ασύρματης επικοινωνίας
Μπορεί να επικοινωνήσει
ασύρματα με κάθε άλλη συσκευή
που έχει επίσης Bluetooth.
Λειτουργεί και ως πομπός και ως
δέκτης (Receiver & Transmitter).
Το συγκεκριμένο μοντέλο (HC-06)
λειτουργεί μόνο ως δέκτης.

## Slide 18: Bluetooth HC-06
Προσοχή τα ψηφιακά pins 0 και 1 του Arduino τα χρησιμοποιούμε μόνο για σειριακή επικοινωνία.
RX(pin 0):Για λήψη δεδομένων.
TX(pin 1):Για αποστολή δεδομένων.
Το RX της μίας συσκευής πρέπει να συνδέεται με το TX της άλλης.

## Slide 19: Bluetooth
Όσο το Bluetooth είναι συνδεδεμένο, δεν μπορούμε να ανεβάσουμε νέο κώδικα στο Arduino.

## Slide 20
Το RX του Bluetooth συνδέεται στο TX του Arduino (PIN 1)
Το TX του Bluetooth συνδέεται στο RX του Arduino (PIN 0)

## Slide 21: Bluetooth

## Slide 22: Bluetooth HC-06
Ανεβάζουμε τον κώδικα στο Arduino.
Συνδέουμε το Bluetooth(HC=06) με το κινητό με κωδικό 1234.
Κατεβάζουμε μια εφαρμογή στο κινητό για τον έλεγχο του led και των κινητήρων.

## Slide 23: Βασικές εντολές
int x = Serial.available();
Βλέπει το πόσα bytes περιμένουν να διαβαστούν.
πχ: “10” -> 2 ή “180” -> 3.
char x = Serial.read();
Διαβάζει τον πρώτο χαρακτήρα στην σειρά.
Όταν ανάβουμε το led από την εφαρμογή στο κινητό μας το Arduino διαβάζει τον χαρακτήρα ‘a’ και όταν το κλείνουμε τον χαρακτήρα ‘b’.

## Slide 26
Από τις ρυθμίσεις μπορούμε να δούμε τους χαρακτήρες που αναφέραμε παραπάνω για τον έλεγχο του led.

## Slide 27: Project 2
Να ελέγχουμε ένα led από το κινητό μας με την εφαρμογή smart Bluetooth.
Υλικά:
led, αντίσταση 220 ohm
Bluetooth HC-06

## Slide 28: Project 2

## Slide 29: Project 2
#define led 13
void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(led, OUTPUT);}
void loop(){
if(Serial.available())
{
char c = Serial.read();
if(c == 'a'){
digitalWrite(led, HIGH);}
else if(c == 'b'){
digitalWrite(led, LOW);}
delay(50);}
}

## Slide 30: Bluetooth HC-06
Εφαρμογή smart Bluetooth

## Slide 31: Bluetooth HC-06
Από τις ρυθμίσεις μπορούμε να δούμε τους χαρακτήρες που θα χρησιμοποιήσουμε για τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

## Slide 32: Βασικές εντολές
Όταν πατάμε τα διπλανά κουμπιά από την εφαρμογή στο κινητό μας το Arduino διαβάζει τους παρακάτω χαρακτήρες:
Επάνω -> 1
Κάτω -> 2
Αριστερά -> 3
Δεξιά -> 4
Stop -> 5

## Slide 33: Project 3
Να προγραμματίσουμε το αυτοκινητάκι έτσι ώστε να μπορούμε να το ελέγχουμε ασύρματα με την χρήση της εφαρμογής smart Bluetooth (Remote control car with Bluetooth).
Υλικά:
Arduino car(Motor driver, gear motors)
Bluetooth HC-06

## Slide 34: Project 3

## Slide 35: Project 3

## Slide 36: Project 3
#include <AFMotor.h>
AF_DCMotor motor1(1);
AF_DCMotor motor2(2);
AF_DCMotor motor3(3);
AF_DCMotor motor4(4);
void setup(){
Serial.begin(9600);//Set initial //speed of the motor and stop motor1.setSpeed(200); motor2.setSpeed(200); motor3.setSpeed(200); motor4.setSpeed(200);}
void loop(){
uint8_t i;
if(Serial.available()){
char c = Serial.read(); Serial.println(c);
if(c == '1'){
motor1.run(FORWARD); motor2.run(FORWARD); motor3.run(FORWARD); motor4.run(FORWARD);}

## Slide 37: Project 3
else if(c == '2'){ motor1.run(BACKWARD); motor2.run(BACKWARD); motor3.run(BACKWARD); motor4.run(BACKWARD);}
else if(c == '3'){ motor1.run(BACKWARD); motor2.run(BACKWARD); motor3.run(FORWARD); motor4.run(FORWARD);}
else if(c == '4'){ motor1.run(FORWARD); motor2.run(FORWARD); motor3.run(BACKWARD); motor4.run(BACKWARD);}
else if(c == '5'){ motor1.run(RELEASE); motor2.run(RELEASE); motor3.run(RELEASE); motor4.run(RELEASE);}
delay(50);}}

## Slide 38: Project 4
Να προγραμματίσουμε το αυτοκινητάκι έτσι ώστε να αποφεύγει οποιοδήποτε εμπόδιο συναντήσει (Obstacle avoidance car).
Υλικά:
Arduino car(Motor driver, gear motors)
Ultrasonic sensor
Servo motor

## Slide 39: Project 4

## Slide 40: Project 4

## Slide 41: Project 4

## Slide 42: Project 4
#include <AFMotor.h>
#include <Servo.h>
#include <NewPing.h>
#define echo_pin A4
#define Trig_pin A5
#define servo_pin 10
#define MAX_DISTANCE 200
#define MAX_SPEED 200
NewPing mysonar(Trig_pin, echo_pin, MAX_DISTANCE);
Servo myservo;
AF_DCMotor motor1(1);
AF_DCMotor motor2(2);
AF_DCMotor motor3(3);
AF_DCMotor motor4(4);
boolean goesForward = false;
void setup(){
Serial.begin(9600); myservo.attach(servo_pin); myservo.write(90);
delay(50);

## Slide 43: Project 4
motor1.setSpeed(MAX_SPEED); motor2.setSpeed(MAX_SPEED); motor3.setSpeed(MAX_SPEED); motor4.setSpeed(MAX_SPEED);}
void loop(){
int distance = Readping(); Serial.println(distance);
int distanceR = 0;
int distanceL = 0;
delay(100);
if(distance < 20){
Stop();
delay(100);
Backward();
delay(500);
Stop();
delay(200);
distanceR = Lookright(); delay(200);
distanceL = Lookleft();
delay(200);

## Slide 44: Project 4
if(distanceR >= distanceL){
Right();
Stop();}
else{
Left();
Stop();}}
else{
Forward();}}
//Functions
int Lookright(){ myservo.write(0);
delay(500);
int distance = Readping(); delay(100);
myservo.write(90);
delay(50);
return distance;}

## Slide 45: Project 4
int Lookleft(){
myservo.write(180);
delay(500);
int distance = Readping(); delay(100);
myservo.write(90);
delay(50);
return distance;}
int Readping(){
int cm = mysonar.ping_cm();
if (cm==0){
cm=250;}
return cm;}
void Forward(){
if(!goesForward){
goesForward = true; motor1.run(FORWARD); motor2.run(FORWARD); motor3.run(FORWARD); motor4.run(FORWARD);
// slowly bring the speed up to avoid loading down the batteries too quickly.

## Slide 46: Project 4
for (int speed1 = 0; speed1 < MAX_SPEED; speed1 += 2){ motor1.setSpeed(speed1); motor2.setSpeed(speed1); motor3.setSpeed(speed1); motor4.setSpeed(speed1); delay(5);}}}
void Backward(){
goesForward = false; motor1.run(BACKWARD); motor2.run(BACKWARD); motor3.run(BACKWARD); motor4.run(BACKWARD);
// slowly bring the speed up to avoid loading down the batteries too quickly.
for (int speed1 = 0; speed1 < MAX_SPEED; speed1 += 2){ motor1.setSpeed(speed1); motor2.setSpeed(speed1); motor3.setSpeed(speed1); motor4.setSpeed(speed1);
delay(5);}}

## Slide 47: Project 4
void Right(){
motor1.run(FORWARD); motor2.run(FORWARD); motor3.run(BACKWARD); motor4.run(BACKWARD);
delay(1300); motor1.run(FORWARD); motor2.run(FORWARD); motor3.run(FORWARD); motor4.run(FORWARD);}
void Left(){
motor1.run(BACKWARD); motor2.run(BACKWARD); motor3.run(FORWARD); motor4.run(FORWARD);
delay(1300);
motor1.run(FORWARD); motor2.run(FORWARD); motor3.run(FORWARD); motor4.run(FORWARD);}
void Stop(){
motor1.run(RELEASE); motor2.run(RELEASE); motor3.run(RELEASE); motor4.run(RELEASE);}

## Slide 48: Project 5
Να προγραμματίσουμε το αυτοκινητάκι έτσι ώστε να μπορούμε να το ελέγχουμε με ένα τηλεχειριστήριο (Remote control car).
Υλικά:
Arduino car(Motor driver, gear motors)
Ir receiver
Remote control

## Slide 49: Project 5

## Slide 50: Project 5

## Slide 51: Project 5

## Slide 52: Project 5
Αρχικά πρέπει να τρέξουμε ένα πρόγραμμα που θα τυπώνει στο serial monitor τις τιμές που στέλνει κάθε κουμπί του τηλεχειριστηρίου στο Arduino, στο 16δικό σύστημα.
Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τα κουμπιά που φαίνονται παρακάτω, οπότε μόνο αυτά μας ενδιαφέρουν.

## Slide 53: Project 5, find keys of remote control
#include <IRremote.h>
const int RECV_PIN = A3;
IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results;
unsigned long key_value = 0;
void setup(){
Serial.begin(9600); irrecv.enableIRIn();}
//irrecv.blink13(true);
void loop(){
if (irrecv.decode(&results)){
if (results.value == 0XFFFFFFFF) results.value = key_value; Serial.println(results.value, HEX);}
//print key at HEX system. key_value = results.value; irrecv.resume();}

## Slide 54: Project 5
Η βιβλιοθήκη IRremote χρησιμοποιεί χρονοδιακόπτη 2 (TIMER 2) και η έξοδος κινητήρων 1 και 2 χρησιμοποιεί επίσης χρονοδιακόπτη 2 (TIMER 2), οπότε υπάρχει σύγκρουση των δύο βιβλιοθηκών (IRremote και AFMotor).
Οπότε θα λειτουργούν μόνο οι δύο κινητήρες (3 και 4), ενώ οι άλλοι δύο δε θα λειτουργούν.
Για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα πρέπει να πάμε στο αρχείο IRTimer.cpp.h που βρίσκεται μέσα στη βιβλιοθήκη.

## Slide 55: Project 5
Στις γραμμές που αναφέρονται στο Arduino uno πρέπει να κάνουμε comment τον TIMER2 και uncomment τον TIMER1.
Έτσι πλέον οι δύο βιβλιοθήκες μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά.

## Slide 56: Project 5
#include <AFMotor.h>
#include <IRremote.h>
const int RECV_PIN = A3;
IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results;
unsigned long key_value = 0;
AF_DCMotor motor1(1);
AF_DCMotor motor2(2);
AF_DCMotor motor3(3);
AF_DCMotor motor4(4);
void setup(){
Serial.begin(9600);
//Set initial speed of the //motor&stop
motor1.setSpeed(200); motor2.setSpeed(200); motor3.setSpeed(200); motor4.setSpeed(200); irrecv.enableIRIn();}
//irrecv.blink13(true);

## Slide 57: Project 5
void loop(){
uint8_t i;
if (irrecv.decode(&results)){
if (results.value == 0XFFFFFFFF) results.value = key_value; delay(100); Serial.println(results.value, HEX); if(results.value == 0XFF18E7){
//Forward.
motor1.run(FORWARD); motor2.run(FORWARD); motor3.run(FORWARD); motor4.run(FORWARD);}
else if(results.value == 0XFF4AB5){
//Backward.
motor1.run(BACKWARD); motor2.run(BACKWARD); motor3.run(BACKWARD); motor4.run(BACKWARD);}
else if(results.value == 0XFF5AA5){
//Right.
motor1.run(FORWARD); motor2.run(FORWARD); motor3.run(BACKWARD); motor4.run(BACKWARD);}

## Slide 58: Project 5
else if(results.value == 0XFF10EF){
//Left.
motor1.run(BACKWARD); motor2.run(BACKWARD); motor3.run(FORWARD); motor4.run(FORWARD);}
else if(results.value == 0XFF38C7){
//Stop.
motor1.run(RELEASE); motor2.run(RELEASE); motor3.run(RELEASE); motor4.run(RELEASE);}
delay(50);}
key_value = results.value; irrecv.resume();
delay(100);}

## Slide 59: Project 6
Να προγραμματίσουμε το αυτοκινητάκι έτσι ώστε να ακολουθεί συνεχώς μια μαύρη γραμμή (Line follower car).
Υλικά:
Arduino car(Motor driver, gear motors)
Ir sensors x2

## Slide 60: Project 6

## Slide 61: Project 6
Προσαρμόζουμε την ευαισθησία των δύο αισθητήρων, ώστε να διακρίνουν την διαφορά μεταξύ άσπρου και μαύρου χρώματος.
Ανάλογα με τις τιμές που μας δίνουν οι αισθητήρες ορίζουμε και το threshold.

## Slide 62: Project 6

## Slide 63: Project 6

## Slide 64: Project 6
Or Backward

## Slide 65: Project 6

## Slide 66: Project 6
Προσαρμόζουμε την ταχύτητα έτσι ώστε, το αυτοκινητάκι να στρίβει γρήγορα και να μην αναπτύσσει πολύ μεγάλη ταχύτητα όταν πηγαίνει ευθεία.
Αυτό το κάνουμε γιατί αν πηγαίνει πολύ γρήγορα μπορεί σε κάποια στροφή να χάσει την γραμμή.
Για να μην χάνει εύκολα τη γραμμή αν συμβεί αυτό που φαίνεται στη διπλανή εικόνα μπορούμε αντί να σταματάμε το αυτοκινητάκι να το βάζουμε να κάνει λίγο πίσω και να επανέρχεται πάλι.

## Slide 67: Project 6
Κάνουμε διάφορες δοκιμές ταχυτήτων ώστε ανάλογα με τους κινητήρες και την ισχύ των μπαταριών που διαθέτουμε το αυτοκινητάκι μας να μην χάνει τη γραμμή.

## Slide 68: Project 6
#include <AFMotor.h>
#define Left_sensor A1
#define Right_sensor A2
AF_DCMotor motor1(1);
AF_DCMotor motor2(2);
AF_DCMotor motor3(3);
AF_DCMotor motor4(4);
int threshold = 100;
void setup(){
pinMode(Right_sensor, INPUT);
pinMode(Left_sensor, INPUT);}
void loop(){
uint8_t i;
int LEFT_SENSOR = analogRead(Left_sensor);
int RIGHT_SENSOR = analogRead(Right_sensor);
if(RIGHT_SENSOR<threshold && LEFT_SENSOR<threshold){

## Slide 69: Project 6
//FORWARD
motor1.setSpeed(140); motor2.setSpeed(140); motor3.setSpeed(140); motor4.setSpeed(140);
motor1.run(FORWARD);
motor2.run(FORWARD);
motor3.run(FORWARD);
motor4.run(FORWARD);}
else if(RIGHT_SENSOR>threshold && LEFT_SENSOR<threshold){
//LEFT
motor1.setSpeed(200); motor2.setSpeed(200); motor3.setSpeed(200); motor4.setSpeed(200); motor1.run(FORWARD); motor2.run(FORWARD); motor3.run(BACKWARD); motor4.run(BACKWARD);}

## Slide 70: Project 6
else if(RIGHT_SENSOR<threshold && LEFT_SENSOR>threshold){
//RIGHT
motor1.setSpeed(200); motor2.setSpeed(200); motor3.setSpeed(200); motor4.setSpeed(200); motor1.run(BACKWARD); motor2.run(BACKWARD); motor3.run(FORWARD); motor4.run(FORWARD);}
else if(RIGHT_SENSOR>threshold && LEFT_SENSOR>threshold){
//Back
motor1.setSpeed(140); motor2.setSpeed(140); motor3.setSpeed(140); motor4.setSpeed(140); motor1.run(BACKWARD); motor2.run(BACKWARD); motor3.run(BACKWARD); motor4.run(BACKWARD);}}

## Slide 71: Project 7
Να προγραμματίσουμε το αυτοκινητάκι έτσι ώστε να ακολουθεί συνεχώς μια μαύρη γραμμή και αν συναντήσει κάποιο εμπόδιο να το αποφεύγει και να επανέρχεται πάλι στη γραμμή (Line follower car and obstacle avoidance).
Υλικά:
Arduino car(Motor driver, gear motors)
Ir sensors x2
Ultrasonic sensor

## Slide 72: Project 7
Για την αποφυγή του εμποδίου το αυτοκινητάκι μας μπορεί να ακολουθεί οποιαδήποτε διαδρομή θέλουμε. Το δικό μας αυτοκίνητο κινείται δεξιόστροφα σε μια κυκλική πίστα και για να αποφύγει ένα εμπόδιο στρίβει δεξιά και μετά πάλι αριστερά για να επανέλθει στη γραμμή.
Ανάλογα με την πίστα που έχουμε μπορούμε να τροποποιήσουμε την παραπάνω διαδρομή καθώς και το πόσο στρίβει το αυτοκίνητο.

## Slide 73: Project 7
#include <AFMotor.h>
#include <NewPing.h>
#define Left_sensor A1
#define Right_sensor A2
#define echo_pin A4
#define Trig_pin A5
#define MAX_DISTANCE 200
#define MAX_SPEED 200
AF_DCMotor motor1(1);
AF_DCMotor motor2(2);
AF_DCMotor motor3(3);
AF_DCMotor motor4(4);
NewPing mysonar(Trig_pin, echo_pin, MAX_DISTANCE);
int threshold = 88;
void setup(){
//Set initial speed of the //motor&stop motor1.setSpeed(MAX_SPEED); motor2.setSpeed(MAX_SPEED); motor3.setSpeed(MAX_SPEED); motor4.setSpeed(MAX_SPEED); pinMode(Right_sensor, INPUT); pinMode(Left_sensor, INPUT);}

## Slide 74: Project 7
void loop(){
uint8_t i;
int distance = Readping(); if(distance < 15){
//avoid the obstacle.
Right();
Left();}
else{
//follow the line.
int LEFT_SENSOR = analogRead(Left_sensor);
int RIGHT_SENSOR = analogRead(Right_sensor); if(RIGHT_SENSOR<threshold && LEFT_SENSOR<threshold){
//FORWARD
motor1.setSpeed(140); motor2.setSpeed(140); motor3.setSpeed(140); motor4.setSpeed(140); motor1.run(FORWARD); motor2.run(FORWARD); motor3.run(FORWARD); motor4.run(FORWARD);}

## Slide 75: Project 7
else if(RIGHT_SENSOR>threshold && LEFT_SENSOR<threshold){
//LEFT
motor1.setSpeed(200); motor2.setSpeed(200); motor3.setSpeed(200); motor4.setSpeed(200); motor1.run(FORWARD); motor2.run(FORWARD); motor3.run(BACKWARD); motor4.run(BACKWARD);}
else if(RIGHT_SENSOR<threshold && LEFT_SENSOR>threshold){
//RIGHT
motor1.setSpeed(200); motor2.setSpeed(200); motor3.setSpeed(200); motor4.setSpeed(200); motor1.run(BACKWARD); motor2.run(BACKWARD); motor3.run(FORWARD); motor4.run(FORWARD);}
else if(RIGHT_SENSOR>threshold && LEFT_SENSOR>threshold){
//Back
motor1.setSpeed(130); motor2.setSpeed(130); motor3.setSpeed(130); motor4.setSpeed(130); motor1.run(BACKWARD); motor2.run(BACKWARD); motor3.run(BACKWARD); motor4.run(BACKWARD);}}}

## Slide 76: Project 7
int Readping(){
int cm = mysonar.ping_cm();
if (cm==0){
cm=250;}
return cm;}
void Right(){
motor1.setSpeed(130); motor2.setSpeed(130); motor3.setSpeed(130); motor4.setSpeed(130); motor1.run(BACKWARD); motor2.run(BACKWARD); motor3.run(BACKWARD); motor4.run(BACKWARD);
delay(200);
motor1.setSpeed(200); motor2.setSpeed(200); motor3.setSpeed(200); motor4.setSpeed(200); motor1.run(FORWARD); motor2.run(FORWARD); motor3.run(BACKWARD); motor4.run(BACKWARD);
delay(1300);
motor1.setSpeed(140); motor2.setSpeed(140); motor3.setSpeed(140); motor4.setSpeed(140); motor1.run(FORWARD); motor2.run(FORWARD); motor3.run(FORWARD); motor4.run(FORWARD);
delay(1000);}

## Slide 77: Project 7
void Left(){
motor1.setSpeed(200); motor2.setSpeed(200); motor3.setSpeed(200); motor4.setSpeed(200); motor1.run(BACKWARD); motor2.run(BACKWARD); motor3.run(FORWARD); motor4.run(FORWARD);
delay(1100);
motor1.setSpeed(140); motor2.setSpeed(140); motor3.setSpeed(140); motor4.setSpeed(140); motor1.run(FORWARD); motor2.run(FORWARD); motor3.run(FORWARD); motor4.run(FORWARD);
delay(500);}

## Slide 78: THE END!