## Slide 1: ARDUINO MICROCONTROLLER

## Slide 2: Περιεχόμενα
1.PIR module(motion sensor)
2.Relay module
3. ProtoShield(prototype expansion)

## Slide 3: Αισθητήρας Ανίχνευσης Κίνησης (PIR-Passive infrared sensor)
Έχει την δυνατότητα να ανιχνεύσει την κίνηση μέσα σε ένα δωμάτιο σε εμβέλεια έξι μέτρων. Ο αισθητήρας διαθέτει δύο μεταβλητές αντιστάσεις όπου μπορούμε να ρυθμίσουμε την ευαισθησία και τον χρόνο ενεργοποίησης του από την στιγμή που θα ανιχνεύσει την κίνηση.

## Slide 4: PIR Motion Sensor
Η έξοδος του αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης PIR μπορεί να συνδεθεί απευθείας σε οποιονδήποτε μικροελεγκτή. Οι αισθητήρες PIR διαθέτουν έναν παθητικό αισθητήρα υπερύθρων που ανιχνεύει την κατοχή και την κίνηση όταν περνάει ένα θερμό σώμα όπως ένας άνθρωπος ή ένα ζώο.

## Slide 5: PIR Motion Sensor

## Slide 6: PIR Motion Sensor
Εφαρμογές
Ασφάλεια στο σπίτι
Ασφάλεια γραφείου / χώρου εργασίας
Εξοικονόμηση ενέργειας (Ενεργοποιήστε τις συσκευές μόνο όταν υπάρχει κάποιος)
Ανίχνευση ανθρώπου
Ανίχνευση ζώων
Αυτοματισμός βιομηχανικού εξοπλισμού

## Slide 7: PIR Motion Sensor

## Slide 8: PIR Motion Sensor

## Slide 9: PIR Motion Sensor
Η ρύθμιση χρονικής καθυστέρησης καθορίζει πόσο η έξοδος του αισθητήρα PIR θα παραμείνει υψηλή μετά την κίνηση ανίχνευσης. Η εμβέλεια κυμαίνεται από περίπου 5 δευτερόλεπτα έως πέντε λεπτά.

## Slide 10: PIR Motion Sensor
SINGLE TRIGGER - Η χρονική καθυστέρηση ξεκινά αμέσως μόλις εντοπιστεί η κίνηση.
REPEATABLE TRIGGER - Κάθε ανιχνευμένη κίνηση επαναφέρει τη χρονική καθυστέρηση. Έτσι, η χρονική καθυστέρηση ξεκινά με την τελευταία κίνηση που ανιχνεύεται.

## Slide 11: PIR Motion Sensor
Με τη λειτουργία "L", η έξοδος θα αυξηθεί μόνο μία φορά έως ότου ολοκληρωθεί η περίοδος καθυστέρησης. Ανεξάρτητα από το πόση ώρα μετακινείται ένα αντικείμενο μπροστά από το εύρος ανίχνευσης του αισθητήρα.
Με τη λειτουργία σκανδάλης "H", η έξοδος θα αυξηθεί όσο περισσότερες φορές το αντικείμενο κινείται στο εύρος ανίχνευσης του αισθητήρα, επομένως, η χρονική καθυστέρηση ξεκινά ξανά κάθε φορά που ανιχνεύεται μία κίνηση.

## Slide 12: PIR Motion Sensor
Ανίχνευση θερμοκρασίας και φωτός (προαιρετικές λειτουργίες)
RT: Οι 2 οπές/σημεία με την ένδειξη RT δίδονται για συγκόλληση ενός θερμίστορ. Ένα θερμίστορ είναι μια αντίσταση ανίχνευσης θερμοκρασίας της οποίας η αντίσταση αλλάζει όταν αλλάζει η θερμοκρασία γύρω από αυτήν.
RL: Η χρήση της δυνατότητας RL κάνει τη μονάδα να λειτουργεί μόνο στο σκοτάδι που εξοικονομεί πολύ μπαταρία. Για τη χρήση αυτής της δυνατότητας πρέπει να κολλήσετε μόνο μια LDR ή μια αντίσταση που εξαρτάται από το φως(φωτοαντίσταση). Το LDR είναι μια αντίσταση ανίχνευσης φωτός της οποίας η αντίσταση αλλάζει όταν η ποσότητα φωτός αλλάζει στην επιφάνειά του.

## Slide 14: PIR Motion Sensor

## Slide 15: Project 9
Ο αισθητήρας να ανάβει ένα led μόλις ανιχνεύει κίνηση και να χτυπάει ένα buzzer κάνοντας ένα συνεχόμενο ήχο.
Υλικά:
1 Αντίσταση 220 Ohm, 10 Ohm
1 Led
1PIR sensor(συγκεκριμένα HC-SR501 Motion sensor)
1 Buzzer

## Slide 16: Project 9

## Slide 17: Project 9
void setup() {
pinMode(4,OUTPUT); //buzzer
pinMode(5,INPUT);
pinMode(6,OUTPUT);//led
}
void loop() {
bool motion=digitalRead(5);
if(motion){
digitalWrite(6,HIGH);
tone(4, 1000); //1KHz sound. Serial.println("HIGH");}
else {
digitalWrite(6,LOW);
noTone(4); // Stop the sound. Serial.println("LOW");}
}

## Slide 18: Relay Module
Ένα ρελέ είναι ένας ηλεκτρικός διακόπτης που μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί, αφήνοντας το ρεύμα να περάσει ή όχι, και μπορεί να ελεγχθεί με χαμηλές τάσεις, όπως το 5V που παρέχεται από το Arduino.

## Slide 19: Relay Module
Πώς λειτουργεί ένα ρελέ;
Το ρελέ είναι η συσκευή που ανοίγει ή κλείνει τις επαφές του για να ελέγξει μία ηλεκτρική συσκευή ή ένα κύκλωμα. Ανάλογα με την τάση που το διαρρέει δίνει τις εντολές στον διακόπτη για αποσύνδεση ή σύνδεση του κυκλώματος μέσω ON ή OFF.

## Slide 21: Relay Module
Normally open relay

## Slide 22: Relay Module

## Slide 23: Relay Module

## Slide 24: Relay Module

## Slide 25: Relay Module
Relay types

## Slide 26: Relay Module
Latching relay

## Slide 27: Πηνία
Το πηνίο είναι ένα από τα κύρια εξαρτήματα των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Πρόκειται για ένα συρμάτινο τύλιγμα που έχει την ιδιότητα να αναπτύσσει μαγνητικό πεδίο στο εσωτερικό του όταν διαρρέεται από ρεύμα.
Τα πηνία αποθηκεύουν ενέργεια με τη μορφή μαγνητικού πεδίου.

## Slide 28: Πηνία

## Slide 29: Relay Module
Time delay relays
Πυκνωτής

## Slide 30: Πυκνωτές
Πυκνωτής: Ονομάζεται ένα σύστημα δύο γειτονικών αγωγών ανάμεσα στους οποίους παρεμβάλλεται μονωτικό υλικό.
Οι δύο αγωγοί ονομάζονται οπλισμοί του πυκνωτή, ενώ το παρεμβαλλόμενο υλικό ονομάζεται διηλεκτρικό του πυκνωτή.
Μεταξύ των οπλισμών ενός φορτισμένου πυκνωτή αναπτύσσεται διαφορά δυναμικού, την οποία ονομάζουμε τάση του πυκνωτή.

## Slide 31: Πυκνωτές
Αυτά τα εξαρτήματα αποθηκεύουν και απελευθερώνουν ηλεκτρική ενέργεια σε ένα κύκλωμα.
Όταν ο η τάση του κυκλώματος είναι υψηλότερη από αυτήν που είναι αποθηκευμένη στον πυκνωτή, το ρεύμα ρέει και φορτίζει τον πυκνωτή. Όταν η τάση είναι χαμηλότερη, η αποθηκευμένη ενέργεια απελευθερώνεται στο κύκλωμα.
Έτσι, ακόμα και αν η μπαταρία σταματήσει να δίνει τάση, για λίγη ώρα μπορεί να δίνει τάση ο πυκνωτής στο κύκλωμα.

## Slide 32: Πυκνωτές
Διηλεκτρικό υλικό

## Slide 33: Πυκνωτές
Πολύ προσοχή πρέπει να δίνουμε στους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές που έχουν πολικότητα, επειδή αν συνδεθούν ανάποδα θα εκραγούν.

## Slide 35: Relay Module
Relay Module με 8 ρελέ

## Slide 36: Relay Modules
Διάφορα Modules

## Slide 37: Relay Module

## Slide 38: Relay Module
Power(5V)
Relay is energized
(signal==HIGH)

## Slide 39: Project 10
Να ελέγχουμε ένα led μέσω του ρελέ(NO επαφή).
Υλικά:
Led
Αντίσταση 220ohm
Relay module
Μπορούμε επίσης να ελέγξουμε ένα 2ο led με τον ίδιο κώδικα απλά ενώνοντας το + του led στην ΝC επαφή.
Το 2ο led θα λειτουργεί με τον αντίθετο τρόπο από το 1ο.
Μη ξεχάσετε την αντίσταση στο led.

## Slide 40: Project 10

## Slide 41: Project 10
int relay_pin = 8;
int led_pin = 13;
void setup(){ pinMode(relay_pin,OUTPUT); pinMode(led_pin,OUTPUT); digitalWrite(led_pin,HIGH);
//the led pin is HIGH.
}
void loop(){ digitalWrite(relay_pin,HIGH);
//relay signal.
delay(1000); digitalWrite(relay_pin,LOW);
//relay signal.
delay(1000);
}

## Slide 42: ProtoShield(prototype expansion)
Οι protoshields και τα expansions είναι ειδικές πλακέτες που χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν σε ορισμένα projects που θέλουμε να κάνουμε και μας προσφέρουν ορισμένες δυνατότητες που δεν μας προσφέρει η πλακέτα του Arduino.

## Slide 43: ProtoShield(prototype expansion)
Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα shield για να διευκολύνουμε τη σύνδεση και τον έλεγχο κινητήρων ή ακόμη και να μετατρέψουμε το Arduino σε κάτι τόσο περίπλοκο όσο ένα κινητό τηλέφωνο.

## Slide 44: ProtoShield(prototype expansion)
Digital pins
5V
GND
Analog pins
LED1
LED2
BUTTON
RESET

## Slide 45: ProtoShield(prototype expansion)
Παρατηρούμε ότι έχουμε πολύ περισσότερα pins διαθέσιμα.
Επίσης, αντί για breadboard μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το shield σαν PCB πλακέτα, να κολλήσουμε δηλαδή ηλεκτρονικά στοιχεία στις κενές τρύπες του shield.

## Slide 46: PCB πλακέτα

## Slide 47: ProtoShield
Αρχικά, τοποθετούμε το Arduino κάτω από το expansion.
Κάτω πλευρά
Arduino

## Slide 48: ProtoShield
Σύνδεση
με led1
Σύνδεση
με led2
Σύνδεση
με Button
Τα leds και το button είναι ήδη συνδεδεμένα με τη γείωση και τις απαραίτητες αντιστάσεις.
Αρκεί να συνδέσουμε τα leds, μέσω ενός καλωδίου με κάποιο pin για να τα ελέγξουμε.

## Slide 49: ProtoShield
Τέλος, στο button οι δύο κάτω επαφές είναι γειωμένες και αρκεί να συνδέσουμε το κουμπάκι με κάποιο pin για να το ελέγξουμε.
Υπάρχουν διάφορα είδη shields/expansions ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε.
Οθόνη
Buzzer
Buttons

## Slide 50: Project 11
1.Χρησιμοποιώντας το expansion, να ανάβουν τα ενσωματωμένα led όποτε πατάμε το κουμπάκι.
2. Χρησιμοποιώντας το expansion, να ανάβει το led1 όποτε πατάμε το κουμπάκι και το led2 να ανάβει όποτε δεν πατάμε το κουμπάκι..
Υλικά:
Expansion
Δε χρειαζόμαστε αντιστάσεις.
Το κουμπάκι θα το ελέγξουμε με pull-up resistor.

## Slide 51: Project 11

## Slide 52: Project 11.1
#define button 3
#define led1 4
#define led2 5
bool button_state=1;//HIGH.
void setup() {
pinMode(led1, OUTPUT); pinMode(led2, OUTPUT); pinMode(button, INPUT_PULLUP); } void loop() {
button_state = digitalRead(button);
//WE READ THE BUTTONS'S VALUE. if(button_state==HIGH) {//NOT //PRESSED.
digitalWrite(led1, LOW); digitalWrite(led2, LOW); } else{//PRESSED.
digitalWrite(led1, HIGH); digitalWrite(led2, HIGH); } delay(500); }

## Slide 53: Project 11.2
#define button 3
#define led1 4
#define led2 5
bool button_state=1;//HIGH.
void setup() {
pinMode(led1, OUTPUT); pinMode(led2, OUTPUT); pinMode(button, INPUT_PULLUP); }
void loop() {
button_state = digitalRead(button);
//WE READ THE BUTTONS'S VALUE. digitalWrite(led1, !button_state); digitalWrite(led2, button_state);
delay(500); }

## Slide 54: THE END!