## Slide 1: ARDUINO MICROCONTROLLER

## Slide 2: Περιεχόμενα
Keypad 4x4 Matrix Membrane
Joystick Module
Flame sensor
IR receiver, Remote control
Infrared sensor/IR sensor, Remote control
Shift register
Optocoupler

## Slide 3: Keypad 4x4 Matrix Membrane
Το 4x4 Matrix Membrane έχει 8 κουμπιά χωρισμένα σε 4 σειρές και 4 στήλες. Το πάτημα ενός κουμπιού βραχυκυκλώνει μια από τις γραμμές σειράς σε μία από τις γραμμές στηλών, επιτρέποντας στο ρεύμα να ρέει μεταξύ τους. Για παράδειγμα, όταν πατηθεί το πλήκτρο «4», η στήλη 1 και η σειρά 2 βραχυκυκλώνονται.

## Slide 4: Keypad 4x4 Matrix Membrane
Ο μικροελεγκτής ρυθμίζει όλες τις στήλες και τις γραμμές σαν input .
Στη συνέχεια, επιλέγει μια σειρά και την θέτει ΥΨΗΛΗ.
Μετά από αυτό, ελέγχει τις γραμμές στηλών μία κάθε φορά.
Εάν η σύνδεση στηλών παραμένει ΧΑΜΗΛΗ, το κουμπί στη σειρά δεν έχει πατηθεί.
Εάν πηγαίνει HIGH, ο μικροελεγκτής γνωρίζει ποια σειρά ορίστηκε HIGH και ποια στήλη εντοπίστηκε HIGH όταν ελέγχθηκε.
Οπότε, γνωρίζει ποιο κουμπί πατήθηκε.

## Slide 5
1. Πρώτον, όταν δεν πατηθούν κουμπιά, όλα τα pin στηλών διατηρούνται HIGH και όλα τα pin σειράς διατηρούνται LOW.
2. Όταν πατηθεί ένα κουμπί, το pin της στήλης γίνεται LOW.
3. Το Arduino γνωρίζει σε ποια στήλη βρίσκεται το κουμπί, οπότε τώρα χρειάζεται απλώς να βρει τη σειρά στην οποία βρίσκεται το κουμπί. Αυτό το κάνει αλλάζοντας κάθε έναν από τους ακροδέκτες σειράς σε HIGH και ταυτόχρονα διαβάζοντας όλη τη στήλη για να ανιχνεύσει ποιος ακροδέκτης στήλης επιστρέφει σε HIGH.
4. Όταν το pin στηλών πηγαίνει ξανά σε HIGH, το Arduino έχει βρει το pin σειράς που είναι συνδεδεμένο στο κουμπί.
Πχ. ο συνδυασμός της σειράς 2 και της στήλης 2 σημαίνει μόνο ότι πατήθηκε το κουμπί νούμερο 5.

## Slide 6: Keypad 4x4 Matrix Membrane

## Slide 7: Keypad 4x4 Matrix Membrane

## Slide 8: Keypad 4x4 Matrix Membrane

## Slide 9: Βασικές εντολές
Η βιβλιοθήκη <Keypad.h> μας επιτρέπει να ελέγχουμε το πληκτρολόγιο.
const byte ROWS = 4; //four rows
Ορίζουμε τον αριθμό των γραμμών.
const byte COLS = 4; //four columns
Ορίζουμε τον αριθμό των στηλών.
char keys[ROWS][COLS] = {
{'1','2','3','A'},
{'4','5','6','B'},
{'7','8','9','C'},
{'*','0','#','D'}};
Ορίζουμε ένα 2-διαστάσεων πίνακα πλήκτρων [ROWS] [COLS] που κρατά χαρακτήρες που θα εκτυπωθούν όταν πατηθεί ένα συγκεκριμένο κουμπί στο πληκτρολόγιο.
Μπορούμε να ορίσουμε όποιους χαρακτήρες θέλουμε σε αυτόν τον πίνακα ακόμα και αν δεν υπάρχουν στο πληκτρολόγιό μας.

## Slide 10
Βιβλιοθήκη <Keypad.h>

## Slide 11: Βασικές εντολές
byte rowPins[ROWS] = {9, 8, 7, 6};
Τα pin arduino με τα οποία συνδέονται οι σειρές του πληκτρολογίου.
byte colPins[COLS] = {5, 4, 3, 2};
Τα pin arduino με τα οποία συνδέονται οι στήλες του πληκτρολογίου.
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
Ορίζει ένα αντικείμενο keypad.
getKey();
Ελέγχει ποιο κουμπί πατήθηκε.

## Slide 12: Βασικές εντολές
char waitForKey();
Σταματάει το πρόγραμμα μέχρι να πατηθεί ένα κουμπί.
KeyState getState(Key) ;
Επιστρέφει την κατάσταση του κουμπιού key. ΟΙ 4 καταστάσεις είναι IDLE, PRESSED, RELEASED and HOLD.
boolean keyStateChanged(key);
Αναγνωρίζει πότε το κουμπί key αλλάζει κατάσταση.

## Slide 13: Βασικές εντολές
setHoldTime(unsigned int time);
Ο χρόνος σε ms που πρέπει να κρατήσουμε πατημένο το κουμπί, ώστε να θεωρηθεί από τον μικροελεγκτή ότι το πατήσαμε.
setDebounceTime(unsigned int time);
Ο χρόνος σε ms που απαιτείται, ώστε να μπορεί ο μικροελεγκτής να δεχτεί ένα νέο πάτημα κουμπιού.
addEventListener(keypadEvent);
Ενεργοποιεί ένα συμβάν εάν χρησιμοποιείται το πληκτρολόγιο.

## Slide 14: Project 1
Ανάλογα με το ποιο κουμπάκι πατάμε να τυπώνεται το όνομά του στο serial monitor.
Υλικά:
Keypad 4x4 Matrix Membrane

## Slide 15: Project 1

## Slide 16: Project 1

## Slide 17: Project 1
#include <Keypad.h>
const byte ROWS = 4;
//four rows.
const byte COLS = 4;
//four columns.
char keys[ROWS][COLS] = { {'1','2','3','A'},
{'4','5','6','B'},
{'7','8','9','C'},
{'*','0','#','D'} };
byte rowPins[ROWS] = {9, 8, 7, 6}; //connect to the row pinouts of the keypad.
byte colPins[COLS] = {5, 4, 3, 2}; //connect to the column pinouts of the keypad.
//Create an object of keypad
Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys),rowPins,colPins,ROWS,COLS);

## Slide 18: Project 1
void setup(){
Serial.begin(9600);}
void loop(){
char key = keypad.getKey();
//Read the key.
//Print if key pressed
if (key){
Serial.print("Key Pressed : ");
Serial.println(key);}}

## Slide 19: Project 2
Θέλουμε να φτιάξουμε μια ηλεκτρική κλειδαριά που θα ανοίγει με ένα συγκεκριμένο κωδικό που θα ορίσουμε. Ο κωδικός που εισάγουμε από το πληκτρολόγιο να τυπώνεται στην οθόνη και αν είναι σωστός να τυπωθεί «Correct password!». Αλλιώς να τυπωθεί «Wrong password!».
Υλικά:
Keypad 4x4 Matrix Membrane
LCD οθόνη
Αντίσταση 220 ohm
Ποτενσιόμετρο

## Slide 20: Project 2

## Slide 21: Project 2
#include <Keypad.h>
#include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); const byte ROWS = 4; //four rows. const byte COLS = 4; //four columns. char keys[ROWS][COLS] = { {'1','2','3','A'},
{'4','5','6','B'},
{'7','8','9','C'},
{'*','0','#','D'} };
byte rowPins[ROWS] = {6, 7, 8, 9}; //connect to the row pinouts of the keypad.
byte colPins[COLS] = {10, 13, A0, A1}; //connect to the column pinouts of the keypad.
//Create an object of keypad
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );

## Slide 22: Project 2
int num_of_keys=0;//We change these 2 lines.
const int password_length=11;//We change it.
char password[password_length+1] = "0123456789A";
//Give the password you want.
char my_str[password_length+1] = "";
void setup(){
Serial.begin(9600);
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("Give password: ");
lcd.setCursor(0, 1); //cursor goes to 2nd line.}

## Slide 23: Project 2
void loop(){
char key = keypad.getKey();//Read the key.
//Print if key pressed
if (key){
lcd.print(key);//print key at lcd.
//Put the key in the array.
my_str[num_of_keys] = key; num_of_keys++;}

## Slide 24: Project 2
if(num_of_keys==password_length){
delay(1000);
lcd.clear();
if(strcmp(my_str, password)==0){
//password is correct!
Serial.println(my_str);
lcd.print("Correct password");
delay(3000);
lcd.clear();
lcd.print("Give password: ");
lcd.setCursor(0, 1);
//cursor goes to 2nd line.
num_of_keys=0;//Clear the array.
for(int i=0; i<password_length; i++){
my_str[i] = "";}}
else{
Serial.println(my_str);
lcd.print("Wrong password");
delay(3000);
lcd.clear();
lcd.print("Give password: ");
lcd.setCursor(0, 1);
//cursor goes to 2nd line. num_of_keys=0;
//Clear the array.
for(int i=0; i<password_length; i++){
my_str[i] = "";
}}}}

## Slide 25: Joystick module
Το Joystick έχει δύο ποτενσιόμετρα για να διαβάσει την είσοδο του χρήστη. Ένα ποτενσιόμετρο χρησιμοποιείται για να πάρει την αναλογική τάση εξόδου για κίνηση X-Direction και το άλλο ποτενσιόμετρο χρησιμοποιείται για να πάρει την αναλογική τάση εξόδου για κίνηση Y-Direction.
Επίσης περιέχει έναν διακόπτη που ενεργοποιείται όταν πιέζουμε προς τα κάτω το καπάκι.

## Slide 26: Joystick module

## Slide 27
Αναλογική τιμή ανάλογα με τη θέση του joystick

## Slide 29: Joystick module

## Slide 30: Βασικές εντολές
pinMode(SW_pin, INPUT);
Το ορίζουμε σαν input.
digitalWrite(SW_pin, HIGH);
Το κάνουμε HIGH.
Για την προσομοίωση είναι υπεύθυνος ο κώδικας της processing ο κώδικας του Arduino απλά τυπώνει τα μηνύματα στο serial monitor.

## Slide 31: Project 3
Ανάλογα με την κίνηση του joystick να τυπώνεται στο serial monitor η θέση στον άξονα χ και y και η κατάσταση του ενσωματωμένου κουμπιού.
Υλικά:
Joystick module

## Slide 32: Project 3

## Slide 33: Project 3
// Arduino pin numbers
const int SW_pin = 8;
const int X_pin = Α0;
const int Y_pin = Α1 ;
void setup(){
pinMode(SW_pin, INPUT);
// SW HIGH -> Not pressed
digitalWrite(SW_pin, HIGH); Serial.begin(9600);}
void loop(){
Serial.print("Switch: "); Serial.print(digitalRead(SW_pin)); Serial.print(" - "); Serial.print("X-axis: "); Serial.print(analogRead(X_pin)); Serial.print(" - "); Serial.print("Y-axis: "); Serial.print(analogRead(Y_pin)); Serial.println(" - ");
delay(200); }

## Slide 34: Special project
Με τη βοήθεια του λογισμικού processing να ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο να προσομοιώνεται η κίνηση μιας μπάλας με το joystick.
Επίσης, όταν πατάμε το κουμπάκι του joystick η μπάλα να γίνεται μεγαλύτερη.
Υλικά:
Joystick module

## Slide 35: Special project

## Slide 36
Αφού φορτώσουμε τον κώδικα Arduino και ανοίγουμε το αρχείο processing και το τρέχουμε.

## Slide 37: Special project

## Slide 38: Special project
int xValue = 0 ;//read value of the X axis
int yValue = 0 ;//read value of the Y axis
int bValue = 0 ;//value of the button reading
void setup() {
Serial.begin(9600) ;//Open the serial port
pinMode(8,INPUT) ;//Configure Pin 2 as input
digitalWrite(8,HIGH);}
void loop(){
//Read analog port values A0 and A1
xValue = analogRead(A0);
yValue = analogRead(A1);

## Slide 39: Special project
//Read the logic value on pin 8
bValue = digitalRead(8);
//We display our data separated by a comma Serial.print(xValue,DEC);
Serial.print(",");
Serial.print(yValue,DEC);
Serial.print(",");
Serial.print(!bValue);
Serial.print("\n"); //We end with a newline character to //facilitate subsequent analysis
delay(10);} //Small delay before the next measurement

## Slide 40: Flame sensor(ανιχνευτής φλόγας,IR receiver)
Ένας ανιχνευτής φλόγας είναι ένας αισθητήρας σχεδιασμένος να ανιχνεύει και να ανταποκρίνεται στην παρουσία μιας φλόγας ή φωτιάς.

## Slide 41: Flame sensor
Ορισμένα modules διαθέτουν αναλογική είσοδο για να μπορούν να προσδιορίσουν σε ποια απόσταση βρίσκεται η φλόγα. Ο απλός αισθητήρας ir receiver που μοιάζει με μαύρο led μπορεί να προσδιορίσει την ύπαρξη ή μη φλόγας.
Αν η τιμή είναι low ή αν η αναλογική τιμή πέσει κάτω από 1023 σημαίνει ότι ανιχνεύτηκε φλόγα.

## Slide 42: Flame sensor
Ανάβει όταν ανιχνεύσει κάποια φλόγα
---
VCC
GND
A0

## Slide 43: Flame sensor

## Slide 44: Flame sensor

## Slide 45: Project 4
Aν υπάρχει κάποια φλόγα να ανάβει ένα κόκκινο led και να χτυπάει μια σειρήνα. Επίσης να τυπώνεται στο serial monitor “Fire!!!”.
Υλικά:
Buzzer
Red led
Αντιστάσεις 100, 320 και 220 ohm
Ir receiver ή flame sensor

## Slide 46: Project 4

## Slide 47: Project 4 με module

## Slide 48: Project 4
int LED = 4;
int FlamePin = A0;
int Flame;
int buzzer = 3;
void setup(){
pinMode(LED, OUTPUT); pinMode(buzzer, OUTPUT); pinMode(FlamePin, INPUT); Serial.begin(9600);}
void loop(){
Flame = analogRead(FlamePin);
if (Flame < 1023){ Serial.println("Fire!!!"); digitalWrite(LED, HIGH); digitalWrite(buzzer, HIGH);}
else{
Serial.println("No fire"); digitalWrite(LED, LOW); digitalWrite(buzzer, LOW);} //Serial.println(Flame); //Serial.println();
delay(1000);}

## Slide 49: IR receiver
Ένας δέκτης υπερύθρων μπορεί να ανιχνεύσει ριπές υπέρυθρου φωτός που αποστέλλονται από ένα κοινό τηλεχειριστήριο και στη συνέχεια, να εξάγει ένα μοτίβο υψηλών / χαμηλών σημάτων. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανιχνεύσει ποιο κουμπί του τηλεχειριστηρίου πατήθηκε και να δώσει κάποια εντολή σε κάποια συσκευή(πχ. Να ανοίξει μια λάμπα ή μια πόρτα γκαράζ).

## Slide 50: IR receiver

## Slide 51: IR receiver

## Slide 52: IR receiver
Η υπέρυθρη ακτινοβολία είναι μια μορφή φωτός παρόμοια με το φως που βλέπουμε γύρω μας. Η μόνη διαφορά μεταξύ του φωτός IR και του ορατού φωτός είναι η συχνότητα και το μήκος κύματος. Η υπέρυθρη ακτινοβολία βρίσκεται έξω από το εύρος του ορατού φωτός, οπότε οι άνθρωποι δεν μπορούν να το δουν.
Ένα τυπικό σύστημα υπερύθρων επικοινωνιών απαιτεί πομπό IR και δέκτη IR. Ο πομπός μοιάζει ακριβώς με ένα τυπικό LED, εκτός του ότι παράγει φως στο φάσμα IR αντί για το ορατό φάσμα. Εάν ρίξετε μια ματιά στο μπροστινό μέρος ενός τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης, θα δείτε το LED πομπού IR.

## Slide 53: IR receiver

## Slide 54: IR receiver
Στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, το υπέρυθρο τμήμα χωρίζεται σε τρεις περιοχές: πλησίον υπέρυθρης περιοχής, μέσης υπέρυθρης περιοχής και μακράς υπέρυθρης περιοχής.
Τα μήκη κύματος αυτών των περιοχών και οι εφαρμογές τους φαίνονται παρακάτω.
Περιοχή πλησίον υπέρυθρων - 700 nm έως 1400 nm - Αισθητήρες IR, οπτικές ίνες
Μέση υπέρυθρη περιοχή - 1400 nm έως 3000 nm - Ανίχνευση θερμότητας
Μακρά υπέρυθρη περιοχή - 3000 nm έως 1 mm - Θερμική απεικόνιση
Το εύρος συχνοτήτων των υπέρυθρων είναι υψηλότερο από το φούρνο μικροκυμάτων και μικρότερο από το ορατό φως. Η οπτική ασύρματη επικοινωνία γίνεται με μετάδοση δεδομένων υπερύθρων για εφαρμογές μικρής εμβέλειας.

## Slide 55: IR receiver
Το φως IR εκπέμπεται από τον ήλιο, τους λαμπτήρες και οτιδήποτε άλλο παράγει θερμότητα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύς θόρυβος υπερύθρων γύρω μας. Για να αποφευχθεί η παρεμβολή αυτού του θορύβου στο σήμα IR, χρησιμοποιείται μια τεχνική διαμόρφωσης σήματος.
Στη διαμόρφωση σήματος IR, ένας κωδικοποιητής στο τηλεχειριστήριο IR μετατρέπει ένα δυαδικό σήμα σε διαμορφωμένο ηλεκτρικό σήμα. Αυτό το ηλεκτρικό σήμα αποστέλλεται στο LED εκπομπής. Το LED εκπομπής μετατρέπει το διαμορφωμένο ηλεκτρικό σήμα σε ένα διαμορφωμένο σήμα φωτός IR. Στη συνέχεια, ο δέκτης IR αποδιαμορφώνει το σήμα φωτός IR και το μετατρέπει ξανά σε δυαδικό πριν μεταδώσει τις πληροφορίες σε μικροελεγκτή.

## Slide 56: IR receiver
Το διαμορφωμένο σήμα IR είναι μια σειρά παλμών φωτός IR που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται σε υψηλή συχνότητα γνωστή ως συχνότητα φορέα. Η συχνότητα φορέα που χρησιμοποιείται από τους περισσότερους πομπούς είναι 38 kHz, επειδή είναι σπάνια στη φύση και έτσι μπορεί να διακριθεί από τον θόρυβο περιβάλλοντος.

## Slide 57: IR receiver
Παράδειγμα επικοινωνίας

## Slide 58: IR receiver
Κάθε φορά που πατάμε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο, δημιουργείται ένας μοναδικός δεκαεξαδικός κώδικας. Αυτή είναι η πληροφορία που διαμορφώνεται και αποστέλλεται μέσω υπερύθρων στον δέκτη. Προκειμένου να αποκρυπτογραφηθεί το πλήκτρο που έχει πατηθεί, ο μικροελεγκτής λήψης πρέπει να γνωρίζει ποιος κωδικός αντιστοιχεί σε κάθε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.
Διαφορετικά τηλεχειριστήρια στέλνουν διαφορετικούς κωδικούς για το πάτημα των πλήκτρων.

## Slide 59: Remote Controls

## Slide 61: IR receiver

## Slide 62: Βασικές εντολές
#include <IRremote.h>
Χρησιμοποιώ την βιβλιοθήκη IRremote.h.
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
Ορίζω το pin και ένα αντικείμενο.
irrecv.enableIRIn();
Ξεκινάει την επικοινωνία μέσα στη setup.

## Slide 63: Βασικές εντολές
if (irrecv.decode(&results))
Έλεγχος αν πατήθηκε κάποιο κουμπί.
if (results.value == 0XFFFFFFFF) //Δε το χρειαζόμαστε πάντα!
Έλεγχος αν το κουμπί που πατήθηκε ανταποκρίνεται ο κώδικάς του σε δεκαεξαδικό αριθμό.
results.value
Η εντολή results.value μας δίνει τον κωδικό του κουμπιού που πατήθηκε.
irrecv.resume();
Στο τέλος της loop, γίνεται reset του δέκτη και αποθηκεύουμε τον 16αδικό αριθμό.

## Slide 64: Project 5
Να τυπώνονται στο serial monitor οι κωδικοί κάθε διαφορετικού πλήκτρου του τηλεχειριστηρίου.
Υλικά:
Ir receiver
Remote control

## Slide 65: Project 5

## Slide 66: Project 5
#include <IRremote.h>
const int RECV_PIN = 7;
IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results;
unsigned long key_value = 0;
void setup(){
Serial.begin(9600); irrecv.enableIRIn();}
//irrecv.blink13(true);
void loop(){
if (irrecv.decode(&results)){
if (results.value == 0XFFFFFFFF) results.value = key_value;

## Slide 67: Project 5
switch(results.value){
case 0xFFA25D:
Serial.println("CH-");
break;
case 0xFF629D: Serial.println("CH");
break;
case 0xFFE21D: Serial.println("CH+");
break;
case 0xFF22DD: Serial.println("|<<");
break;
case 0xFF02FD: Serial.println(">>|");
break;
case 0xFFC23D: Serial.println(">|");
break;
case 0xFFE01F:
Serial.println("-");
break;

## Slide 68: Project 5
case 0xFFA857: Serial.println("+");
break;
case 0xFF906F: Serial.println("EQ");
break;
case 0xFF6897: Serial.println("0");
break;
case 0xFF9867: Serial.println("100+");
break;
case 0xFFB04F: Serial.println("200+");
break;
case 0xFF30CF: Serial.println("1");
break;
case 0xFF18E7: Serial.println("2");
break;
case 0xFF7A85: Serial.println("3");
break;

## Slide 69: Project 5
case 0xFF10EF: Serial.println("4");
break;
case 0xFF38C7: Serial.println("5");
break;
case 0xFF5AA5: Serial.println("6");
break;
case 0xFF42BD: Serial.println("7");
break;
case 0xFF4AB5: Serial.println("8");
break;
case 0xFF52AD: Serial.println("9");
break;
}
key_value = results.value; irrecv.resume();
}}

## Slide 70: Project 6
Όταν πατάω ένα συγκεκριμένο κουμπί να ανάβει το κόκκινο led και μετά από 1sec να σβήνει. Με ένα άλλο κουμπί να ανάβει το πράσινο led και όταν πατηθεί ένα 3ο κουμπί τότε το led να σβήνει.
Υλικά:
Ir receiver
2 leds
2 αντιστάσεις 220 ohm
Remote control

## Slide 71: Project 6
220Ω
220Ω

## Slide 72: Project 6
#include <IRremote.h>
const int RECV_PIN = 7;
IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results;
const int redPin = 10;
const int greenPin = 11;
void setup(){
irrecv.enableIRIn(); //irrecv.blink13(true); pinMode(redPin, OUTPUT); pinMode(greenPin, OUTPUT);}
void loop(){
if (irrecv.decode(&results)){ switch(results.value){
case 0xFF38C7://Keypad button "5" digitalWrite(redPin, HIGH); delay(1000);
digitalWrite(redPin, LOW);
break;
case 0xFF18E7://Keypad button "2" digitalWrite(greenPin, HIGH);
break;
case 0xFF7A85://Keypad button "3" digitalWrite(greenPin, LOW);
break;}
irrecv.resume();}}

## Slide 73: Infrared sensor/IR sensor
Οι ενεργοί υπέρυθροι αισθητήρες εκπέμπουν και ανιχνεύουν υπέρυθρη ακτινοβολία.
Όταν ένα αντικείμενο πλησιάζει στον αισθητήρα, το υπέρυθρο φως από το LED αντανακλά το αντικείμενο και εντοπίζεται από τον δέκτη. Οι ενεργοί αισθητήρες υπερύθρων ενεργούν ως αισθητήρες εγγύτητας και χρησιμοποιούνται συνήθως σε συστήματα ανίχνευσης εμποδίων (όπως σε ρομπότ).

## Slide 74: Infrared sensor/IR sensor

## Slide 75: Infrared sensor/IR sensor

## Slide 76: Infrared sensor/IR sensor
Δέκτης IR
Οι δέκτες υπερύθρων ανιχνεύουν την ακτινοβολία από έναν πομπό IR και διατίθενται με τη μορφή φωτοδιόδων και φωτομετατροπέων. Οι υπέρυθρες φωτοδίοδοι διαφέρουν από τις κανονικές φωτοδιόδους καθώς ανιχνεύουν μόνο υπέρυθρη ακτινοβολία.
Πομπός IR
Ο υπέρυθρος πομπός είναι μια δίοδος εκπομπής φωτός (LED) που εκπέμπει υπέρυθρες ακτινοβολίες. Ως εκ τούτου, ονομάζονται IR LED's. Ακόμα κι αν ένα IR LED μοιάζει με ένα κανονικό LED, η ακτινοβολία που εκπέμπει είναι αόρατη στο ανθρώπινο μάτι.

## Slide 77
infrared transmitter
infrared receiver

## Slide 78: Infrared sensor/IR sensor

## Slide 79: Infrared sensor/IR sensor

## Slide 80: Infrared sensor/IR sensor
Το μαύρο χρώμα απορροφά ολόκληρη την ακτινοβολία και το λευκό χρώμα αντανακλά ολόκληρη την ακτινοβολία. Το IR LED και η φωτοδίοδος τοποθετούνται δίπλα-δίπλα. Όταν ο πομπός IR εκπέμπει υπέρυθρη ακτινοβολία, καθώς δεν υπάρχει άμεση γραμμή επαφής μεταξύ του πομπού και του δέκτη, η εκπεμπόμενη ακτινοβολία πρέπει να αντανακλά πίσω στη φωτοδίοδο αφού χτυπήσει οποιοδήποτε αντικείμενο.
Η επιφάνεια του αντικειμένου μπορεί να χωριστεί σε δύο τύπους: ανακλαστική επιφάνεια και μη ανακλαστική επιφάνεια. Εάν η επιφάνεια του αντικειμένου έχει ανακλαστική φύση, δηλαδή είναι λευκό ή άλλο ανοιχτό χρώμα, το μεγαλύτερο μέρος της ακτινοβολίας που επέρχεται σε αυτό θα ανακλάται πίσω και φθάνει στη φωτοδίοδο. Ανάλογα με την ένταση της ακτινοβολίας που ανακλάται πίσω, το ρεύμα ρέει στη φωτοδίοδο. Εάν η επιφάνεια του αντικειμένου δεν έχει ανακλαστικό χαρακτήρα, δηλαδή είναι μαύρο ή άλλο σκούρο χρώμα, απορροφά σχεδόν όλο μέρος της ακτινοβολίας. Οπότε, δεν ρεύμα ρέει στη φωτοδίοδο. Αυτή η κατάσταση είναι παρόμοια με το ότι δεν υπάρχει καθόλου αντικείμενο.

## Slide 81: Infrared sensor/IR sensor

## Slide 82: Infrared sensor/IR sensor

## Slide 83: Infrared sensor/IR sensor

## Slide 84: Infrared sensor/IR sensor
Το μαύρο χρώμα απορροφά ολόκληρη την ακτινοβολία και το λευκό χρώμα αντανακλά ολόκληρη την ακτινοβολία.
Τα ανοιχτά χρώματα απορροφούν μέρος της ακτινοβολίας.

## Slide 85: Infrared sensor/IR sensor
Η τοποθέτηση και το κλείσιμο του πομπού IR και του δέκτη είναι πολύ σημαντικά. Τόσο ο πομπός όσο και ο δέκτης πρέπει να τοποθετηθούν σε μια συγκεκριμένη γωνία, έτσι ώστε η ανίχνευση ενός αντικειμένου να γίνεται σωστά. Αυτή η γωνία είναι η κατευθυντικότητα του αισθητήρα που είναι +/- 45 μοίρες.
Προκειμένου να αποφευχθούν οι αντανακλάσεις γύρω από αντικείμενα εκτός του αντικειμένου, τόσο ο πομπός IR όσο και ο δέκτης υπερύθρων πρέπει να περικλείονται σωστά. Γενικά το περίβλημα είναι κατασκευασμένο από πλαστικό και είναι βαμμένο με μαύρο χρώμα.

## Slide 87: Infrared sensor/IR sensor

## Slide 88: Infrared sensor/IR sensor

## Slide 90
Όταν δεν υπάρχει εμπόδιο δίνει HIGH.
Αν ανιχνεύσει εμπόδιο δίνει LOW.

## Slide 91: Infrared sensor/IR sensor

## Slide 92: Infrared sensor/IR sensor

## Slide 94: Infrared sensor/IR sensor

## Slide 95: Project 7
Να τυπώνεται στο serial monitor “Obstacle detected!” σε περίπτωση που ανιχνευτεί κάποιο αντικείμενο και να ανάβει ένα led.
Υλικά:
Infrared sensor
Led
Αντιστάσεις 220 ohm

## Slide 96
3Kohm
150 ohm

## Slide 97: Project 7 με module

## Slide 98: Project 7
int pd=2;//Photodiode-Black led
int led=13;
//RED LED to digital pin 7
int senRead=A0;//Readings from //sensor to analog pin A0-White led int limit = 1000;
void setup(){
pinMode(pd,OUTPUT); pinMode(led,OUTPUT); digitalWrite(pd,HIGH);
//supply 5 volts to photodiode digitalWrite(led,LOW); Serial.begin(9600);}
void loop(){
int val=analogRead(senRead);
//photodiode reading Serial.println(val);
if(val >= limit){
digitalWrite(led,HIGH);//LED opens Serial.println("Obstacle detected!"); delay(20);}
else if(val < limit){ digitalWrite(led,LOW);//LED closes delay(20);}}

## Slide 99: Project 7 με module
int LED = 13;
int obstaclePin = 8;
int hasObstacle = HIGH;
void setup(){
pinMode(LED, OUTPUT); pinMode(obstaclePin, INPUT); Serial.begin(9600);}
void loop(){
hasObstacle = digitalRead(obstaclePin);
if (hasObstacle == LOW){ digitalWrite(LED, HIGH); Serial.println("Obstacle detected!");}
else{
digitalWrite(LED, LOW); Serial.println("");}
delay(200);}

## Slide 100: Shift register(Ολισθητής/ καταχωρητής μετατόπισης)
Ο shift register μας επιτρέπει να συνδέουμε σε αυτόν πολλά ηλεκτρονικά στοιχεία που θα απαιτούσαν πολλά pins για να τα συνδέσουμε στο Arduino. Οπότε κάποια στιγμή σε μεγαλύτερα projects μπορεί να ξεμείνουμε από pins. Επομένως η χρήση του Shift register μας βοηθά να εξοικονομήσουμε pins.

## Slide 101: Ολοκληρωμένο κύκλωμα(Integrated circuit)
Ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα(αναφέρεται επίσης ως IC, ένα chip ή ένα μικροτσίπ) είναι ένα σύνολο ηλεκτρονικών κυκλωμάτων σε ένα μικρό επίπεδο κομμάτι (ή "chip") από υλικό ημιαγωγών, συνήθως πυρίτιο. Μεγάλοι αριθμοί μικροσκοπικών MOSFET (τρανζίστορ μετάλλου-οξειδίου-ημιαγωγών) ενσωματώνονται σε ένα μικρό τσιπ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κυκλώματα που είναι τάξεις μεγέθους μικρότερα, ταχύτερα να είναι λιγότερο ακριβά από αυτά που κατασκευάζονται από διακριτά ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

## Slide 102: Ολοκληρωμένο κύκλωμα
Οι υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα και άλλες ψηφιακές οικιακές συσκευές αποτελούν πλέον αναπόσπαστα μέρη της δομής των σύγχρονων κοινωνιών, που καθίστανται δυνατά από το μικρό μέγεθος και το χαμηλό κόστος των IC, όπως οι σύγχρονοι επεξεργαστές υπολογιστών και οι μικροελεγκτές.

## Slide 103: Mosfet/transistor
Bipolar junction transistor(BJT)

## Slide 104: Flip-Flops
Τα Flip-Flops είναι μονάδες μνήμης που μπορούν να αποθηκεύσουν ένα bit πληροφορίας.
Χρησιμοποιούνται στους Η/Υ, στα κομπιουτεράκια και σε πολλές άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για την αποθήκευση κάποιας πληροφορίας.

## Slide 105: Register(Καταχωρητής)
Οι καταχωρητές είναι κυκλώματα που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση μιας πληροφορίας.
Περιέχουν Flip-Flops συνήθως.

## Slide 106: Shift register(Ολισθητής/καταχωρητής μετατόπισης)
Ο Shift register είναι ένα απλό IC κύκλωμα 8-bit. Με απλά λόγια, αυτός ο καταχωρητής μετατόπισης είναι μια συσκευή που επιτρέπει την προσθήκη πρόσθετων εισόδων ή εξόδων σε έναν μικροελεγκτή. Ουσιαστικά παίρνει 8 bit από τη σειριακή είσοδο και στη συνέχεια τα εξάγει σε 8 pins.
Άρα για ένα pin του μικροελεγκτή έχουμε 8 pin για να αξιοποιήσουμε.

## Slide 107: Shift register
Ένας shift register είναι ένας τύπος ψηφιακού κυκλώματος που χρησιμοποιεί έναν καταρράκτη flip flop όπου η έξοδος ενός flip-flop συνδέεται με την είσοδο του επόμενου. Μοιράζονται ένα σήμα ενός ρολογιού, το οποίο αναγκάζει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα να μετακινηθούν από τη μία θέση στην άλλη.

## Slide 108: Shift register
Συνδέοντας το τελευταίο flip-flop στο πρώτο, τα δεδομένα μπορούν να μετακινηθούν μέσα στους καταχωρητές για παρατεταμένες περιόδους και σε αυτήν τη μορφή χρησιμοποιήθηκαν ως μορφή μνήμης υπολογιστή.
Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν αρκετοί παράλληλοι καταχωρητές μετατόπισης για τη δημιουργία μιας μεγαλύτερης δεξαμενής μνήμης γνωστής ως "πίνακας bit".
Η τοποθέτηση περισσότερων flip-flops στη σειρά επιτρέπει σε ένα μόνο καταχωρητή να αποθηκεύει περισσότερα bits, αλλά απαιτεί περισσότερους κύκλους ρολογιού για να ωθήσει τα δεδομένα σε όλους τους μετατοπιστές προτού τα δεδομένα μπορούν να ξαναδιαβιβαστούν.

## Slide 109: Shift register

## Slide 110: Shift register

## Slide 111: Shift register

## Slide 112: Shift register
Ένα πραγματικό παράδειγμα που χρησιμοποιεί το shift register είναι το "Original Nintendo Controller". Ο κύριος ελεγκτής του Συστήματος Ψυχαγωγίας της Nintendo χρειάστηκε να κάνει όλα τα πατήματα των πλήκτρων σειριακά και χρησιμοποίησε ένα shift register για να ολοκληρώσει αυτήν την εργασία.

## Slide 113: Shift register

## Slide 114: 74HC595 Shift Register
QA-QH -> Σύνδεση με output πχ. Leds.
SER -> Digital pin
OE’ -> GND
RCLK-> Digital pin
SRCLK-> Digital pin
SRCLR’ -> VCC
QH’ -> Δε το χρειαζόμαστε

## Slide 117: Βασικές εντολές
void updateShiftRegister(){
digitalWrite(latchPin, LOW);
shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, leds); digitalWrite(latchPin, HIGH);}
Συνάρτηση που ανανεώνει κάθε φορά τον shift-register.
Τα latchPin, dataPin, clockPin τα ορίζουμε σαν OUTPUT.

## Slide 118: Βασικές εντολές
leds = 0; //Initially turns all the LEDs off
updateShiftRegister();
delay(500);
for (int i = 0; i < 8; i++){
//Turn all the LEDs ON one by one.
bitSet(leds, i);
updateShiftRegister();
delay(500);}}
Εντολές που ανάβουν τα led’s ένα ένα.

## Slide 119: Project 8
Να ανάβουν διαδοχικά μέσω του shift register 8 led’s. Ανά 500 msec να ανάβει ένα led και όταν ανάψουν όλα να σβήσουν όλα και να ξαναρχίσουν να ανάβουν από την αρχή.
Υλικά:
74HC595 Shift Register
8 Αντιστάσεις 220 ohm
8 led’s

## Slide 120: Project 8

## Slide 121: Project 8
int latchPin = 5;
int clockPin = 6;
int dataPin = 4;
byte leds = 0;
void setup(){
pinMode(latchPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, OUTPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT);}
void loop(){
leds = 0;
//Initially turns all the LEDs off
updateShiftRegister();
delay(500);
for (int i = 0; i < 8; i++){
// Turn all the LEDs ON one by one. bitSet(leds, i); updateShiftRegister();
delay(500);}}
void updateShiftRegister(){ digitalWrite(latchPin, LOW); shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, leds); digitalWrite(latchPin, HIGH);}

## Slide 122: Optocoupler(Οπτοσυζεύκτης)
Το Optocoupler, είναι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα που διασυνδέει δύο ξεχωριστά ηλεκτρικά κυκλώματα μέσω μιας οπτικής διεπαφής ευαίσθητης στο φως.

## Slide 123: Optocoupler
Υπάρχει μια δίοδος εκπομπής φωτός(φωτοδίοδος) και ένα φωτοτρανζίστορ εντός των optocoupler και τα δύο είναι απομονωμένα από το εξωτερικό περιβάλλον του optocoupler. Αυτό σημαίνει ότι το εσωτερικό φωτοτρανζίστορ μπορεί να λάβει μόνο φως που εκπέμπεται από την φωτοδίοδο και διεγείρεται από αυτό το φως. Έτσι μπορεί να περάσει ρεύμα.

## Slide 124: Optocoupler
Χρησιμοποιούνται οπτοζεύκτες όπου δύο κυκλώματα πρέπει να διαχωριστούν και να απομονωθούν. Για παράδειγμα, όταν θέλουμε το κύκλωμα ελέγχου (επεξεργαστές) να είναι ξεχωριστό από το κύκλωμα ισχύος (ρελέ, κινητήρες) χρησιμοποιούμε οπτοζεύκτη για να αφαιρέσουμε τον θόρυβο κυκλώματος ισχύος στο κύκλωμα ελέγχου.

## Slide 125: Optocoupler
Τα Optocouplers έχουν χαμηλό ρεύμα εξόδου.
Ως αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να συνδέσουμε εξαρτήματα υψηλού ρεύματος (όπως κινητήρες κ.λπ.) στην έξοδο του οπτοσυζεύκτη. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα τρανζίστορ για την παροχή ρεύματος σε τέτοιες περιπτώσεις.

## Slide 126: Optocoupler

## Slide 127: Optocoupler

## Slide 128
Κύκλωμα ελέγχου
Κύκλωμα ισχύος

## Slide 129: Project 9
Να αναβοσβήνει ένα led ανά 500 ms μέσω του οπτοσυζεύκτη.
Υλικά:
Optocoupler 4N25
Led
2 Αντιστάσεις 220 ohm

## Slide 130: Project 9

## Slide 131: Project 9
int OptoPin=7;
void setup(){
pinMode(OptoPin, OUTPUT);}
void loop(){
digitalWrite(OptoPin, LOW);
delay(500);
digitalWrite(OptoPin, HIGH);
delay(500);}

## Slide 132: THE END!